泰水水〔2020〕121号

泰宁县水利局关于做好

供水工程防冻防寒工作的通知

各乡（镇）人民政府、各供水单位：

据三明气象消息，受强冷空气影响，预计29～31日我市自北而南将出现强降温天气过程，过程最低气温降温幅度12～13℃; 我县最低气温出现在31日凌晨，达-7～-4℃，高海拔山区达-10～7℃，将出现霜冻或结冰。

为防水表、水管结冻爆裂给用户的生产生活造成不便，确保我县饮水工程正常运行，各乡(镇)要夯实农村饮水安全管理地方政府主体责任、水利部门行业监管责任、供水单位运行管理责任“三个责任”，做好重点安全防范，做到方案切实可行，备件备品齐全有效，应急保障责任到人。各乡(镇)要实时动态跟踪，发现一处问题，解决一处问题，动态清零。一旦发生重大事件，立即按照有关规定报告，切实有效应对突发事件，满足群众的用水需求。请各有关单位高度重视，按附件的有关要求做好饮水工程防冻措施。

附件: 1.饮水设施防冻保障措施

2.冬季自来水管道防冻措施

泰宁县水利局

2020年12月28日

泰宁县水利局办公室                  2020年12月28日印发

附件1：

饮水设施防冻保障措施

1. 供水系统要做到科学调度，根据需水量变化及时调整供水管网压力，确保管网压力平衡以减少供水干管“爆管”现象发生。对于容易结冰的部位，不要停止运行，同时要尽量保持一个较高的运行负荷。注意由于温度低氯气反应不完全而带来的余氯量增大问题，做好清水池保温以保证氯气反应完全，并适当增加出厂水化验次数，时刻观察水质情况，确保余氯合格。

2. 加药管道: -般加氯间高压水管线易结冻，应观察和注意高压水管线及水射器周边管件，并采取相应防冻措施，如可外缠伴热带或外包保温材料等。加药管道一旦结冰，可在原管沟中铺设一条新的加药管道，投入运行。对于已结冰的管道，可在管道外缠伴热带，通电后为其解冻。

3. 自然蒸发的加氯系统:为保证投氯量，可在氯瓶外缠伴热带或电热毯，但需严格控制温度不得大于30℃。

4. 室外沉淀池、滤池:建在室外的沉淀池、滤池一旦结冰，要立即组织人力，将池面四周的结冰凿开，同时在运行中要经常调整运行负荷，使池内水面处于一个流动状态。也可以在池口铺设塑料薄膜来保温，以防止池面结冰冻坏混凝土水池。室外平流沉淀池可在端侧表层水下布一根管身均匀开孔的布水管,利用水泵通上高压水，保证在平流池表层有活水流，防止结冰冻坏混凝土池。

5. 排气排泥设施防冻:室外排气、排泥等设施，由于有积水问题，应尽量排空，防止局部结冻。

6. 闸井、设施井:采用草袋子等保暖物品覆盖或可增加一层聚氨酯泡沫板，做成双层井盖保温。严禁向井室内倒水,倒雪。

7. 明管:设外包保温材料或保持一定量水的流速。    附件2：

冬季自来水管道防冻措施

一、对埋深较浅管道防冻措施主要有:

1. 让管道内的水流动起来，不形成死水，这样就不容易结

冻。

2. 对阀门和消火栓采用草袋子等保暖物品覆盖。井室盖可

用塑料封严，严禁向井室内倒水，倒雪。

3. 对于安装在室外的水管，可用保暖物品(如棉花、棉布、

麻织物、草带、草绳等物)将水管及阀门裹好，裹护物要保持干

燥，不要有水沾湿，并要裹得严实紧凑，然后再用塑料袋(膜)

包住或塑料带缠绕。

4. 对室外公共用水栓加设防冻阀，不用水时可把管内水放

空，避免公共用水栓冻结。

二、用户水表防冻措施有:

1. 一般均安装在室内，如短时间室温低于-5℃以下，可在

晚间稍稍拧开水龙头使水流成线，保证管内自来水流动来防止夜

间冻结。

2. 个别在走廊内的水表，可适当 做好保温措施，可使用棉

麻织物、塑料泡沫等进行包扎保温。

3. 对于安装在室外水表井内的水表，要清除井内的积水，

井内无漏水处，确保其干燥，并填上砂子、锯沫等至水表紫铜的

边缘。

4. 长期不用的水表，可申请关闭表控制阀，并放尽水表及

表后管中的水。

三、发生冻结现象抢修措施主要有:

1. 对室外管道冻结时可采用点燃稻草壳、锯末等进行长时

间覆盖加热，待其慢融。

2. 如室内水表、水龙头、水管出现冻结现象，宜先用热毛

巾包裹水龙头，浇温水，使水龙头解冻。然而打开水龙头，用温

水沿水龙头慢慢向管子浇洒，使水管解冻，若浇水表处仍不见水

流，则水表也被冻住了。此时，再用热毛巾包在水表上,用温水

(不超过60℃)浇酒，切勿浇沸水、用火烘烤，防止损坏

水表。