福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：2019年泰宁县公共安全视频监控建设项目货物类采购项目

备案编号：G9-TGA-GK-201912-B1458-ZF

招标编号：[350429]ZF[GK]2019023

采购人： 泰宁县公安局

代理机构：福建中福天缘工程造价咨询有限公司

2019年12月

第一章   投标邀请

福建中福天缘工程造价咨询有限公司采用公开招标方式组织2019年泰宁县公共安全视频监控建设项目货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：G9-TGA-GK-201912-B1458-ZF。

2、招标编号：[350429]ZF[GK]2019023。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：无

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 开标现场提供材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人代表证明材料;授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人的授权委托书. 投标截止时间前投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达开标现场。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 开标现场提供材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人代表证明材料;授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人的授权委托书. 投标截止时间前投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达开标现场。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 开标现场提供材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人代表证明材料;授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人的授权委托书. 投标截止时间前投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达开标现场。 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 开标现场提供材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人代表证明材料;授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人的授权委托书. 投标截止时间前投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达开标现场。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：泰宁县公安局

地址：泰宁县和平中街38号

联系方法：05987839572

13、代理机构：福建中福天缘工程造价咨询有限公司

地址：福州市晋安区福新中路89号时代广场603室

联系方法：0598-8255566 2293166767@qq.com

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建中福天缘工程造价咨询有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 安全、检查、监视、报警设备 否 1（批） 2,364,000.0000 | 2364000 | 47200 |
| 2 | 2-1 安全、检查、监视、报警设备 否 1（批） 1,925,000.0000 | 1925000 | 38500 |
| 3 | 3-1 安全、检查、监视、报警设备 否 1（批） 1,920,000.0000 | 1920000 | 38400 |
| 4 | 4-1 项目工程施工全程监理 否 1（项） 90,000.0000 | 90000 | 1800 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本份，报价部分的正本1份、副本份，技术商务部分的正本1份、副本份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料： |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建中福天缘工程造价咨询有限公司不承担责任。 （3）其他： |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家，合同包3中标候选人数为1家，合同包4中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家，合同包3中标人数为1家，合同包4中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建中福天缘工程造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建中福天缘工程造价咨询有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省泰宁县财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由支付。 (2)其他： |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件的内容修正为下列内容：后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建中福天缘工程造价咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建中福天缘工程造价咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建中福天缘工程造价咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建中福天缘工程造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建中福天缘工程造价咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建中福天缘工程造价咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建中福天缘工程造价咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建中福天缘工程造价咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建中福天缘工程造价咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建中福天缘工程造价咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建中福天缘工程造价咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建中福天缘工程造价咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建中福天缘工程造价咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建中福天缘工程造价咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建中福天缘工程造价咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建中福天缘工程造价咨询有限公司提出询问，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建中福天缘工程造价咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）且认证证书在有效期内的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）且认证证书在有效期内的产品，或及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。
   （5）未在节能清单、环保清单内的产品应提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建中福天缘工程造价咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建中福天缘工程造价咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建中福天缘工程造价咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 开标现场提供材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人代表证明材料;授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人的授权委托书. 投标截止时间前投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达开标现场。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 开标现场提供材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人代表证明材料;授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人的授权委托书. 投标截止时间前投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达开标现场。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 开标现场提供材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人代表证明材料;授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人的授权委托书. 投标截止时间前投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达开标现场。 |

包：4

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 开标现场提供材料 | 单位负责人参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人代表证明材料;授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及单位负责人的授权委托书. 投标截止时间前投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达开标现场。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 
         无

包：2
         无
包：3
         无
包：4
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建中福天缘工程造价咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建中福天缘工程造价咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建中福天缘工程造价咨询有限公司统一对外发布。

②对福建中福天缘工程造价咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1 
包一般情形 
         无

技术符合性

明细

投标人的投标文件须满足招标文件“第五章 二、技术和服务要求”中的任何一项要求，否则技术符合性审查不合格，作为无效标处理。

商务符合性

明细

投标人的投标文件须满足招标文件“第五章 三、商务条件”中的任何一项商务要求，否则商务符合性审查不合格，作为无效标处理。

附加符合性
         无

价格符合性 包：2 
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人的投标文件须满足招标文件“第五章 二、技术和服务要求”中的任何一项要求，否则技术符合性审查不合格，作为无效标处理。

商务符合性

明细

投标人的投标文件须满足招标文件“第五章 三、商务条件”中的任何一项商务要求，否则商务符合性审查不合格，作为无效标处理。

附加符合性
         无

价格符合性 包：3 
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人的投标文件须满足招标文件“第五章 二、技术和服务要求”中的任何一项要求，否则技术符合性审查不合格，作为无效标处理。

商务符合性

明细

投标人的投标文件须满足招标文件“第五章 三、商务条件”中的任何一项商务要求，否则商务符合性审查不合格，作为无效标处理。

附加符合性
         无

价格符合性 包：4 
包一般情形 
技术符合性

明细

投标人的投标文件须满足招标文件“第五章 二、技术和服务要求”中的任何一项要求，否则技术符合性审查不合格，作为无效标处理。

商务符合性

明细

投标人的投标文件须满足招标文件“第五章 三、商务条件”中的任何一项商务要求，否则商务符合性审查不合格，作为无效标处理。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建中福天缘工程造价咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1,合同包2,合同包3,合同包4采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为50分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

无

②技术项（F2×A2）满分为40分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 根据各投标人所投“400万全结构化摄像机” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 2 | 3 | 根据各投标人所投“400万全结构化高清球机” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 3 | 3 | 根据各投标人所投“智能箱” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 4 | 3 | 根据各投标人所投“900万像素车辆卡口抓拍机(带探针功能)” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 5 | 2 | 根据各投标人所投“闪光灯、LED补光灯、终端服务器、车辆检测器” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得2分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 6 | 3 | 根据各投标人所投“视频云存储存储节点主机” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 7 | 3 | 根据各投标人所投“万兆核心板卡、接入交换机” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 8 | 3 | 根据各投标人所投“恒温恒湿精密空调” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 9 | 3 | 根据各投标人所投“UPS主机”全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 10 | 3 | 根据各投标人所投“胶体蓄电池”全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 11 | 2 | 根据各投标人所投“运维管理平台”全部满足招标文件技术参数及内容要求的得2分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 12 | 3 | 除以上产品，评委根据投标人所投产品技术参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。完全满足招标文件要求的得3分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 13 | 3 | 根据投标人对本项目理解，所提供设 计方案是否条理清晰，能反映业主实际需求，整体方案设 计的可行性、技术先 进 性和系统整体功能的完整性等方面进行横向比较、综合评价，并在0-3分间进行评分。 |
| 14 | 3 | 根据各投标人提供的施工组织结构图、管理人员和实施人员数量配置、质量保证措施、安全文明施工措施的实用和合理, 由评委进行横向对比，综合评价，并在0-3分间进行评分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 投标人具有国家工业和信息化部颁发的基础电信业务经营许可证或者投标人具有从事建设、管理、经营、维护广播电视信息网络及有线广播电视传输业务资格的得1分。投标人须提供相关证书复印件（加盖投标人公章，原件备查），否则不得分。 |
| 2 | 2 | 投标人应具备全面综合的网络规划、实施建设能力，要求投标人提供以下两类证明材料： 1类：八份及以上CCNP认证证书 2类：提供八份以上的的中级工程师（通信、网络、互联网中级工程师）及以上认证证书（其中至少一份高级工程师证书） 以上提供证书的同时需附上持证人员的社保信息，以确保持证人员隶属于投标公司（需加盖投标人公章）。上述两类证书都需要满额提供，满额提供的得2分,少一份扣1分，扣完为止。投标人需提供认证复印件及持证人员最近12个月的社保缴纳证明以证明持有属于投标单位。 |
| 3 | 2 | 根据投标人自2013年1月以来在该项目所在地有独立承建完成的同类项目业绩情况进行评分。投标人提供单个合同（100≤合同标的≤150万元）的业绩证明材料每个得0.5分，投标人提供单个合同（150＜合同标的≤200万元）的业绩证明材料每个得1分，投标人提供单个合同（合同标的＞200万元）的业绩证明材料每个得2分，以上可以累计得分，满分2分。 注：投标人提供的业绩项目证明材料必须包括中标通知书复印件或采购合同文本复印件及项目验收报告复印件。若单个项目只有合同或中标通知书，无项目验收报告的，则该项目不得分。评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供以上证明材料复印件的或在评标过程中如发现填报不实，本项不得分。 |
| 4 | 2 | 根据投标人提供运维方案的由评委进行横向比较、综合评价，并在0-2分之间酌情打分。 |
| 5 | 1 | 考虑到售后服务的便捷性与稳定性，投标人在泰宁县9个乡镇内均设有服务网点，并有专业技术人员，保证在2小时内到达现场并且处理故障，得1分；投标人在泰宁县9个乡镇内部分设有服务网点，并有专业技术人员，保证在2小时内到达现场并且处理故障，得0.5分；（需提供对应网点及技术人员相关佐证材料，未提供佐证材料不得分） |
| 6 | 2 | 投标方在福建省内有分公司或办事处的得0.5分，投标方在福建省三明市内有分公司或办事处的得1分，投标方在泰宁县有分公司或办事处的得2分。（提供相关证明材料） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为50分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

无

②技术项（F2×A2）满分为40分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 根据各投标人所投“全智能探针双镜头一体机” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 2 | 3 | 根据各投标人所投“黑光人脸护罩一体机” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 3 | 3 | 根据各投标人所投“智能箱” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 4 | 3 | 根据各投标人所投“人脸识别服务器” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 5 | 3 | 根据各投标人所投“400万全结构化高清球机” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 6 | 3 | 根据各投标人所投“交通信号控制机” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 7 | 2 | 根据各投标人所投“行人信号灯、直行方向指示灯、左转方向指示灯、倒计时器、盲人提示器” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得2分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 8 | 3 | 根据各投标人所投“900万电警抓拍单元”全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 9 | 3 | 根据各投标人所投“900万像素卡口抓拍单元”全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 10 | 3 | 根据各投标人所投“300万像素卡口抓拍单元”全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 11 | 2 | 根据各投标人所投“LED频闪灯、爆闪灯、终端服务器、车辆检测器”全部满足招标文件技术参数及内容要求的得2分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 12 | 3 | 除以上产品，评委根据投标人所投产品技术参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。完全满足招标文件要求的得3分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 13 | 3 | 根据投标人对本项目理解，所提供设 计方案是否条理清晰，能反映业主实际需求，整体方案设 计的可行性、技术先 进 性和系统整体功能的完整性等方面进行横向比较、综合评价，并在0-3分间进行评分。 |
| 14 | 3 | 根据各投标人提供的施工组织结构图、管理人员和实施人员数量配置、质量保证措施、安全文明施工措施的实用和合理, 由评委进行横向对比，综合评价，并在0-3分间进行评分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 投标人具有国家工业和信息化部颁发的基础电信业务经营许可证或者投标人具有从事建设、管理、经营、维护广播电视信息网络及有线广播电视传输业务资格的得1分。投标人须提供相关证书复印件（加盖投标人公章，原件备查），否则不得分。 |
|  | 1 | 投标人具有信息系统集成及服务资质证书一级的得1分。投标人须提供相关证书复印件(加盖投标人公章，原件备查)，否则不得分。 |
| 2 | 1 | 为保障项目的网络安全服务能力，投标人具备通信网络安全服务能力--风险评估证书，通信网络安全服务能力--安全设 计及集成证书的得1分，提供相关证明材料，未提供的不得分。 |
| 3 | 2 | 根据投标人自2013年1月以来在该项目所在地有独立承建完成的同类项目业绩情况进行评分。投标人提供单个合同（100≤合同标的≤150万元）的业绩证明材料每个得0.5分，投标人提供单个合同（150＜合同标的≤200万元）的业绩证明材料每个得1分，投标人提供单个合同（合同标的＞200万元）的业绩证明材料每个得2分，以上可以累计得分，满分2分。 注：投标人提供的业绩项目证明材料必须包括中标通知书复印件或采购合同文本复印件及项目验收报告复印件。若单个项目只有合同或中标通知书，无项目验收报告的，则该项目不得分。评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供以上证明材料复印件的或在评标过程中如发现填报不实，本项不得分。 |
| 4 | 2 | 根据投标人提供运维方案的由评委进行横向比较、综合评价，并在0-2分之间酌情打分。 |
| 5 | 1 | 考虑到售后服务的便捷性与稳定性，投标人在泰宁县9个乡镇内均设有服务网点，并有专业技术人员，保证在2小时内到达现场并且处理故障，得1分；投标人在泰宁县9个乡镇内部分设有服务网点，并有专业技术人员，保证在2小时内到达现场并且处理故障，得0.5分；（需提供对应网点及技术人员相关佐证材料，未提供佐证材料不得分） |
| 6 | 2 | 投标方在福建省内有分公司或办事处的得0.5分，投标方在福建省三明市内有分公司或办事处的得1分，投标方在泰宁县有分公司或办事处的得2分。（提供相关证明材料） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包3采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为50分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

无

②技术项（F2×A2）满分为40分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 根据各投标人所投“400万全结构化摄像机” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 2 | 3 | 根据各投标人所投“400万全结构化高清球机” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 3 | 3 | 根据各投标人所投“智能箱” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 4 | 3 | 根据各投标人所投“视频云存储存储节点主机” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 5 | 4 | 根据各投标人所投“下一代防火墙” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得4分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 6 | 4 | 根据各投标人所投“运维安全审计（堡垒机）” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得4分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 7 | 4 | 根据各投标人所投“安全日志审计” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得4分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 8 | 4 | 根据各投标人所投“数据库审计” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得4分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 9 | 3 | 根据各投标人所投“主机加固系统” 全部满足招标文件技术参数及内容要求的得3分，不满足要求的，每负偏离1项扣1分，扣完为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供，否则本项不得分。 |
| 10 | 3 | 除以上产品，评委根据投标人所投产品技术参数的符合性、完整性以及对招标文件各项要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。完全满足招标文件要求的得3分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 11 | 3 | 根据投标人对本项目理解，所提供设 计方案是否条理清晰，能反映业主实际需求，整体方案设 计的可行性、技术先 进 性和系统整体功能的完整性等方面进行横向比较、综合评价，并在0-3分间进行评分。 |
| 12 | 3 | 根据各投标人提供的施工组织结构图、管理人员和实施人员数量配置、质量保证措施、安全文明施工措施的实用和合理, 由评委进行横向对比，综合评价，并在0-3分间进行评分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 投标人具有国家工业和信息化部颁发的基础电信业务经营许可证或者投标人具有从事建设、管理、经营、维护广播电视信息网络及有线广播电视传输业务资格的得1分。投标人须提供相关证书复印件（加盖投标人公章，原件备查），否则不得分。 |
| 2 | 2 | 投标人具有较强的网络维护及安全管理能力能力，具有获得H3CSE网络高级工程师认证证书技术人员5个及以上的得1分，否则不得分。具有至少一名CISE（（注册信息安全工程师）认证证书技术人员的得1分，投标人需提供认证证书复印件及证书人员的社保或住房公积金缴纳证明。 |
| 3 | 2 | 根据投标人自2013年1月以来在该项目所在地有独立承建完成的同类项目业绩情况进行评分。投标人提供单个合同（100≤合同标的≤150万元）的业绩证明材料每个得0.5分，投标人提供单个合同（150＜合同标的≤200万元）的业绩证明材料每个得1分，投标人提供单个合同（合同标的＞200万元）的业绩证明材料每个得2分，以上可以累计得分，满分2分。 注：投标人提供的业绩项目证明材料必须包括中标通知书复印件或采购合同文本复印件及项目验收报告复印件。若单个项目只有合同或中标通知书，无项目验收报告的，则该项目不得分。评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未提供以上证明材料复印件的或在评标过程中如发现填报不实，本项不得分。 |
| 4 | 2 | 根据投标人提供运维方案的由评委进行横向比较、综合评价，并在0-2分之间酌情打分。 |
| 5 | 1 | 考虑到售后 服务的便捷性与稳定 性，投标人在泰宁县9个乡镇内均设有服务网点，并有专业技术人员，保证在2小时内到达现场并且处理故障，得1分；投标人在泰宁县9个乡镇内部分设有服务网点，并有专业技术人员，保证在2小时内到达现场并且处理故障，得0.5分；（需提供对应网点及技术人员相关佐证材料，未提供佐证材料不得分） |
| 6 | 2 | 投标方在福建省内有分公司或办事处的得0.5分，投标方在福建省三明市内有分公司或办事处的得1分，投标方在泰宁县有分公司或办事处的得2分。（提供相关证明材料） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包4采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

无

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 10 | 根据各响应人对第三章的采购内容及要求中技术和服务要求逐项响应承诺和应答，由评委进行评议评分，响应人所投的服务完全满足采购文件及要求的得10分，正偏离不加分。加注“★”条款为不允许偏离的技术服务要求一项不满足将导致响应文件无效，其他技术服务要求一项负偏离扣*分。 |
| T2 | 3 | 根据响应人对本项目建设概况、主要建设内容、建设原则及建设目标的理解程度进行综合评价： 理解透彻，表述完整、内容详实的得3分；理解不够透彻，表述部分内容详实的得2分；理解不到位，表述简短的得1分；未提供不得分。 |
| T3 | 3 | 根据响应人对本项目监理工作重点和难点表述程度进行综合评价：对监理重点、难点表述全面准确得3分；对监理重点、难点表述基本全面准确得2分；对监理重点、难点表述不完善的得1分；未提供不得分。 |
| T4 | 3 | 根据响应人按本项目具体情况制定的施工设 计阶段的工作方案进行综合评价：方案详实、可操作性强的得3分，方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2分，方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1分；未提供不得分。 |
| T5 | 3 | 根据响应人按本项目具体情况制定的项目实施阶段的工程质量控制方案进行综合评价：方案详实、可操作性强的得3分，方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2分，方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1；未提供不得分。 |
| T6 | 3 | 根据响应人按本项目具体情况制定的项目实施阶段的工程进度控制方案进行综合评价：方案详实、可操作性强的得3分，方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2分，方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1分；未提供不得分。 |
| T7 | 3 | 根据响应人按本项目具体情况制定的项目实施阶段的工程投资控制方案进行综合评价：方案详实、可操作性强的得3分，方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2分，方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1分；未提供不得分。 |
| T8 | 3 | 根据响应人按本项目具体情况制定的项目实施阶段的工程变更控制方案进行综合评价：方案详实、可操作性强的得3分，方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2分，方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1分；未提供不得分。 |
| T9 | 3 | 根据响应人按本项目具体情况制定的工程项目验收阶段的工作方案进行综合评价：方案详实、可操作性强的得3分，方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2分，方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1分；未提供不得分。 |
| T10 | 3 | 根据响应人提出的项目建设沟通协调、合同管理、风险管理、文档以及信息安全、知识产权管理的方法和措施进行综合评价：方案详实、可操作性强的得3分，方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2分，方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1分；未提供不得分。 |
| T11 | 3 | 根据响应人提出的项目建设绩效评估及监理服务保障措施等方案进行综合评价：方案详实、可操作性强的得3分，方案部分详实或部分内容可操作性较强的得2分，方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得1分；未提供不得分。 |
| T12 | 3 | 响应人具有监理项目管理平台可供本项目使用，响应人需提供项目管理平台的登陆网址截图供验证，得3分、其余不得分。 |
| T13 | 1 | 提供监理项目管理平台的“计算机软件著作权登记证书”复印件，得1分。（须提供证书复印件） |
| T14 | 3 | 投标人拟派总监理工程师（在具备信息系统监理师资格证书的前提下，则以下得分，否则直接得0分）： 具有计算机专业硕士或以上学历和学位证书，具有计算机专业高级或以上职称证书，具有ITIL Expert（IT服务专家）认证证书、软件性能测试高级工程师证书资质的得3分，每少一项扣一分，扣完为止。响应人需提供开标前3个月响应人替该人员缴交社保证明和上述资质证书的复印件，否则不得分。 |
| T15 | 3 | 投标人拟派总监理工程师代表（在具备信息系统监理师资格证书的前提下，则以下得分，否则直接得0分）： 具有系统规划与管理师证书、具有PRINCE2（国际项目经理）认证证书，软件性能测试高级工程师，具有IT审计师证书的得3分，每少一项扣一分，扣完为止。响应人需提供开标前3个月响应人替该人员缴交社保证明和上述资质证书的复印件，否则不得分。 |
| T16 | 2 | 投标人拟派专业监理工程师同时具有信息系统监理师证书和系统分析师证书的得2分，否则不得分；响应人需提供开标前3个月响应人替该人员缴交社保证明和上述资质证书的复印件，否则不得分。 |
| T17 | 2 | 投标人拟派专业监理工程师同时具有信息系统监理师证书和网络规划设计师证书的得2分，否则不得分；响应人需提供开标前3个月响应人替该人员缴交社保证明和上述资质证书的复印件，否则不得分。（本项与T16不重复得分 |
| T18 | 1 | 为保障本项目监理服务期内能提供5×8服务的便捷性，响应人在项目所在福建省注册或在本省内有工商注册的分支机构得1分，其它情况不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 1 | 响应人获得信息系统工程监理甲级资质的得1分，须提供证书复印件、否则不得分。 |
| B2 | 1 | 响应人提供“工程项目管理单位资格证书”，证书专业为“通信信息”，甲级证书得1分，否则不得分。（须提供有效期内的证书复印件）。 |
| B3 | 1 | 响应人具备工程咨询单位资信证书，甲级证书得1分,须提供证书复印件、否则不得分。 |
| B4 | 1 | 响应人获得电子政务服务能力等级证书得1分，否则得0分。（须提供证书复印件） |
| B5 | 1 | 响应人连续十年或者以上获得行政主管部门颁发的“守合同、重信用”证书的得1分，否则不得分。（须提供证书复印件） |
| B6 | 1 | 响应人具有国家或者省级住房和城乡建设主管部门颁发的建筑智能化系统设计专项资质的得1分，否则不得分。 |
| B7 | 1 | 响应人具有安全技术防范系统设计、施工、维修资格证，得1分，否则不得分。 |
| B8 | 3 | 响应人近五年内所监理的信息系统项目被授予省部级科学技术奖（单位奖）的，得2分，被授予地市级科学技术奖（单位奖）的得1分，满分3分，提供监理合同复印件、单位获奖证书复印件等证明资料为考评依据，否则不得分。 |
| B9 | 1 | 响应人具有ISO27001信息安全管理体系证书且认证范围包括信息系统工程咨询与监理服务，得1分。（须提供证书复印件） |
| B10 | 1 | 响应人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书且认证范围包括计算机系统工程咨询与监理服务，得1分。（须提供证书复印件） |
| B11 | 1 | 响应人具有ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围包含信息工程咨询、监理服务的得1分 |
| B12 | 2 | 根据响应人2016年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目，每个类似项目的单项监理合同得0.5分，本项目满分2分。 响应人应在投标文件中提供符合上文要求的成功案例清单(需提供投业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 否 | 1（项） | 2364000 |
| 2 | 2-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 否 | 1（项） | 1925000 |
| 3 | 3-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 否 | 1（项） | 1920000 |
| 4 | 4-1 | 项目工程施工全程监理 | 否 | 1（项） | 90000 |
| 注：为确保项目工程进度，本项目分为四个合同包进行招标。除合同包4外，有意参与前三个合同包投标的投标人，必须同时参与该三个合同包的投标。 |

1、项目概述

“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。

为进一步深化平安县城建设，建立人防、物防、技防相结合的立体化公共安全防控网，加快完善立体化社会治安防控体系，提高政府应急管理水平和公安机关战斗力、促进国民经济健康发展。并根据《三明市综治办、三明市公安局关于进一步推进“雪亮工程”建设的实施意见》（明综治办[2018]26号）、《2018—2020年公共安全视频监建设联网应用项目方案》等文件要求，开展了泰宁县公共安全视频监控建设联网应用重点支持县城项目的建设任务。

2、建设原则、建设依据与建设要求

2.1 建设原则

（1）稳定 性。系统结构集成度高，适应工作环境能力强，故障率低。

（2）先 进 性。系统建设采用国内通用的先进技术和成熟的设备，选用高可靠性设 计结构，并充分考虑技术的发展趋势，最大限度地保障系统的高效正常运行。

（3）经济性。应以较高的性能价格比构建系统，使资金的投入产出比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提高效能。

（4）安全性。制定针对系统的安全策略，同时考虑系统的安全性，具有用户管理、访问控制、病毒防杀、备份功能。

（5）兼容性。系统设 计要能适应未来的增长变化，平滑地扩充和升级，既要最大程度的减少对系统结构和设备的调整，又要保护所建系统和设备的投资。

（6）易操作性。在保证使用要求和技术可行性的前提下，应选择易于操作、管理、技术先进、界面友好的设备和管理系统，具有较好的管理功能。

2.2  建设依据

  《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016－2020年）；

  《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；

  《数据中心设 计规范》GB 50174-2017；

  《入侵报警系统工程设 计规范》GB 50394-2007

  《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于加强社会治安防控体系建设的意见>的通知（中办发〔2014〕69号）》；

  《公安部关于印发<公安发展“十三五”规划（2016-2020年）>的通知（公发〔2015〕5号）》；

  《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见（发改高技〔2015〕996号）》；

  《社会治安综合治理基础数据规范》国家标准（GB/T_31000－2015）

  社会治安综合治理综治中心建设与管理规范GB/T 33200-2016

  《信息系统安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2008

  《视频安防监控系统项目设 计规范》GB 50395-2007

  《建筑综合布线项目设 计规范》GB 50311-2016

  《智能建筑设 计标准》 GB/T 50314-2015

  《GA/T 671-2006 信息安全技术服务器技术要求》

  《GA/T 672-2006 信息安全技术终端计算机系统安全等级技术要求》

  《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》

  《公安信息系统应用安全审计技术规范（试行）》

  《民用建筑电气设 计规范》JGJ 16-2008

  《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

  《GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

  《GB/T 25070-2019 信息安全技术网络等级保护安全设 计技术要求》

  《GB/T 22240-2008 信息系统安全等级保护定级指南》

  《GB/T 20271-2006 信息安全技术信息系统通用安全技术要求》

  《GB/T 20984-2007 信息安全技术信息安全风险评估规范》

  《GB/T 20009-2005 信息安全技术操作系统安全评估准则》

  《GB/T 21052-2007 信息安全技术信息系统物理安全技术要求》

  《GB/T 20270-2006 信息安全技术网络基础安全技术要求》

  《公安部关于印发<关于大力推进基础信息化建设的意见>的通知（公通字〔2015〕18号）》；

  《公安部关于印发<关于进一步加强公安机关视频图像信息应用工作的意见>的通知（公通字〔2015〕4号）》；

  《公安部关于进一步加强公安机关内部视频图像信息资源整合与共享工作的通知（公传发〔2015〕582号）》；

  《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科[2012]11号）

  《福建省公共安全技术防范管理办法》省政府令第163号；

  福建省公安厅办公室关于印发《全省公安机关视频图像信息联网与共享技术指导意见书》的通知（闽公办〔2013〕63号）；

  福建省公安厅办公室关于印发《全省公安机关视频图像信息联网与共享技术指导意见书》的通知；

  《福建省公安机关视频图像信息整合与共享工作方案》；

  《关于贯彻执行〈福建省视频监控系统技术规范〉的实施意见》（闽公综【2011】681号）；

  《全省公安机关视频图像信息联网与共享技术指导意见书》；

  《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

  《信息安全技术 网络安全等级保护设 计技术要求》（GB/T 25070-2019）；

  《三明市综治办、三明市公安局关于进一步推进“雪亮工程”建设的实施意见》（明综治办[2018]26号）

2.3 建设要求

（1）在泰宁县城区和乡镇建设100路高清视频监控摄像机（含枪机，球机，人脸识别摄像机，（其中人脸识别摄像机数为30路，配套人脸识别引擎30路，一人一档授权30路），以满足城市治安管理、交通管理和应急指挥的需求。

（2）为提升打击盗抢车辆及犯罪分子方面的能力，对原15路标清监控进行高清升级改造、2套流媒体卡口进行升级改造卡口抓拍。

（3）为城门十字路口、桂花新村等路口提高交通安全和公共安全管理水平，有效地对出入机动车和驾驶人进行管理，提升打击盗抢车辆及犯罪分子方面的能力，须对这2个路口建设卡口监控系统及电子抓拍系统升级。

（4）本项目新增100路的视频监控系统，采用视频云存储系统（存储时间不小于30天），实现对新建视频资源的存储和部分视频的结构化分析处理。

（5）根据视频专网现状和安全需求，规划公安视频专网网络架构和便捷安全防护，新建设视频专网网络支撑系统，实现各视频资源的联网共享快捷传输。

（6）本次项目按2.0标准完成视频专网二级等保，包括：定级备案、等保服务、测评、机房改造等。

以泰宁县指挥中心机房现有基础设施进行改造，根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）的有关规定，确保泰宁县指挥中心机房的整体信息化建设符合视频专网二级等保建设相关标准和要求。

建立安全管理组织机构，成立信息安全工作组，泰宁县指挥中心机房负责人为安全责任人，拟定实施信息系统安全等级保护的具体方案，并制定相应的岗位责任制，确保信息安全等级保护工作顺利实施，确保泰宁县指挥中心机房的整体信息化建设符合视频专网二级等保建设相关标准和要求。

建立完善的安全技术防护体系，根据信息安全等级保护2.0的要求，建立满足二级要求的安全技术防护体系，确保泰宁县指挥中心机房的整体信息化建设符合视频专网二级等保建设相关标准和要求。

建立健全信息系统安全管理制度，根据信息安全等级保护的要求，制定各项信息系统安全管理制度，对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程和执行记录文档，确保泰宁县指挥中心机房的整体信息化建设符合视频专网二级等保建设相关标准和要求。

安全培训：为泰宁县指挥中心机房单位信息化技术人员提供信息安全相关专业技术知识培训，了解视频专网二级等保建设相关标准和要求。

（7）依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019，落实安全物理环境，对现有的机房环境、机房配套设施等进行改造，满足二级等保机房环境需求，完善信息安全技术及网络安全的物理安全环境。

本次机房配套设施改造主要包括：

①  新增彩增板隔热层。

②  将原机房隔出集UPS间、操作间双功能为一体的功能区。

③  UPS电池更换；添置UPS主机及电池。

④  将普通机柜空调更换为精密空调。

⑤中心机房配电箱，机房、UPS、空调等电源进出线等。

（8）随着前端设备的增加，后端配套的设备也要随着增加，位保证整个系统的稳定运行，本次项目增加了运维管理系统，通过部署运维平台，实现对前端监控的校时服务和实时检测，及时发现故障并及时预警，提高运响应效率。

（9）目前公安局的视频数量已经达到上千路了，没有进行统一的管理，本次项目新建一机一档系统，通过一机一档系统的建设，对每个摄像机进行档案化管理，实现“底数清、情况明、数据实”的目标要求。

3、通用技术规范

（1）一般原则

用于本系统所有的设备，应采用标准化部件及零件，采用制造厂商生产的标准产品。

设备所用的所有材料必须是全新的，材料应符合有关标准并具有检验及质量合格证。不得使用低于设 计标准的产品。

设备零部件的制造工艺应是高质量的，所有制造、加工、焊接、组装、布线、试验及其它工作，均由经过培训的、有经验的技术工人或专业人员承担责任完成。

设 计时应考虑一般维修工作的简单及快捷，只需进行少量的拆卸工作即可对所有电器和部件进行检查和维修。电子设备、计算机及控制设备应有自诊断系统以简化寻找故障和便于设备维修，不用拆下承装部件就能更换任何损坏部件，更换部件时也不会损坏其它部件，维修控制不需要使用特殊工具，只需一般工具和试验设备。

所有设备应有良好的外包装设 计，满足运输和现场储存的防护要求。

（2）安全设 计

所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫生要求。保证用户在安全工作环境下使用和维修设备。

（3）电气设备

所有电气元件与装置应选用高质量的产品，应尽量采用国内知 名的标准产品。所有电气的元件和装置应有永久性标签。

（4）接线板和连接器

A．接线板应有明显的标志，连接可靠，防止震动时松线。PE接连端子应采用黄绿相间的专用PE接线端子。

B．所使用的连接器应为多销插头和插座，并符合有关标准。插头和插座应配套使用，并保证连接正确，不会引起危险和不安全操作。

（5）铭牌与标志

A．每台设备均应有铭牌，铭牌应装设在设备的明显位置。

B．所有线缆两端均应有对应的标签；标签内容应能明显区分出线缆信号传输走向和线缆序号。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）建设要求

1、本项目范围包括本系统的一切设备的制造、供应、运输、安装、调试、试运行、验收。提供所需要的硬件设备及软件，并完成功能集成的任务。投标方应根据每个地点的实际情况进行现场勘察，设 计合理的技术方案和施工计划，应包括地下管道埋设、道路路面开挖、杆件及基础、线材连接、设备安装调试。

★2、本项目需实现以下系统间的无缝对接:

（1）高清视频监控摄像机、人脸识别摄像机、车辆卡口抓拍单元必须能无缝接入泰宁县公安局共享平台并实现与上级公安机关视频图像卡口平台的无缝对接，实现共享平台对前端所有摄像机的统一使用、控制和管理。

（2）人脸识别系统必须实现无缝接入三明市局人像卡口平台及人像一人一档系统。

（3）一机一档系统必须与三明市局一机一档系统无缝对接。

（4）其他需要与上级公安机关相应系统无缝对接的。

（5）本次项目必须按2.0标准完成视频专网二级等保，包括：定级备案、等保服务、测评、机房改造等。需投标单位承诺，若评测未通过，建设方有权不支付等保相应金额。

注：无缝对接：指新建的系统及设备能完全兼容并接入现有对应系统。投标人应充分考虑系统的兼容问题，如需第三方开发，所需费用包含在投标报价中。

（二）视频监控系统建设

1、在泰宁县城区及各乡镇新建100路高清视频监控摄像机，包括400万像素高清枪型一体摄像机、400万像素高清球机，400万人脸识别摄像机（30路）。

2、新建视频监控通过租赁网络链路方式接入现有的公安视频专网，并联入市公安局的视频共享平台，实现对视频图像的浏览、调阅和管理等功能。（要求：线路带宽≥50M/路）

3、视频监控系统配套的建设，包括新立杆、臂取电破路及恢复等工程。

4、新建1套云存储系统，本项目新增存储节点，满足100路高清视频图像存储＞30天，卡口图片存储时间＞90天。

| 包1前端视频监控点分布总表 |
| --- |
| 序号 | 点位名 称 | 设备类型 | 是否立杆 | 探头数量 |
| 1 | 下渠乡中心学校路口 | 球机 | 是 | 1 |
| 2 | 下渠乡王坑村 | 枪机 | 是 | 1 |
| 3 | 下渠乡大湖村尾 | 枪机 | 是 | 1 |
| 4 | 下渠乡新田村村部 | 球机 | 是 | 1 |
| 5 | 下渠乡大坑村云内路口 | 球机 | 是 | 1 |
| 6 | 下渠乡红地村村口 | 球机 | 是 | 1 |
| 7 | 迎宾小区路口反装 | 枪机 | 否 | 1 |
| 8 | 大饭店后门反装 | 枪机 | 否 | 1 |
| 9 | 戴家坑路口反装 | 枪机 | 否 | 1 |
| 10 | 金峰巷路口 | 枪机 | 是 | 1 |
| 11 | 九举巷与金湖西路交叉口 | 球机 | 是 | 1 |
| 12 | 迎宾小区正门口 | 球机 | 是 | 1 |
| 13 | 上戈小区桥头反装 | 枪机 | 否 | 1 |
| 14 | 外环城与城步巷交叉口反装 | 枪机 | 否 | 1 |
| 15 | 党校路口反装 | 枪机 | 否 | 1 |
| 16 | 金湖西路邮政储蓄门口反装 | 枪机 | 否 | 1 |
| 17 | 森林武警中队门口 | 球机 | 是 | 1 |
| 18 | 文昌小学门口 | 球机 | 是 | 1 |
| 19 | 外环路文昌小学三叉路口 | 球机 | 是 | 1 |
| 20 | 金湖西路电力公司门口反装 | 球机 | 否 | 1 |
| 21 | 金湖西路富民二巷路口 | 枪机 | 否 | 1 |
| 22 | 金湖西路乡村饭店路口 | 枪机 | 否 | 1 |
| 23 | 馨语超市门口 | 枪机 | 是 | 1 |
| 24 | 红军街公园路口 | 球机 | 是 | 1 |
| 25 | 三里亭门口（中）反装 | 枪机 | 否 | 1 |
| 26 | 御品苑二期与新路交叉口 | 球机 | 是 | 1 |
| 27 | 戴家坑银树巷路口反装 | 枪机 | 否 | 1 |
| 28 | 林业路往三中路段 | 卡口 | 是 | 2 |
| 29 | 朱口镇官田村直路 | 卡口 | 是 | 2 |
| 30 | 丰岩村村部路段 | 卡口 | 是 | 2 |
| 31 | 丰岩往火车站路段中段 | 卡口 | T形杆 | 2 |
| 32 | 外环城森林武警路段 | 卡口 | 是 | 2 |

| 包2前端视频监控点分布总表 |
| --- |
| 序号 | 点位名 称 | 设备类型 | 是否立杆 | 探头数量 |
| 1 | 政府楼下走廊 | 人像识别 | 否 | 2 |
| 2 | 状元街北侧走廊 | 人像识别 | 否 | 2 |
| 3 | 中医院路口 | 人像识别 | 否 | 2 |
| 4 | 金湖西路南谷巷路口 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 5 | 零公里桥头 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 6 | 戴家坑中段 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 7 | 国岁宾馆门口 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 8 | 金乾小区出口 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 9 | 北洁美洁超市门口 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 10 | 杉津桥南侧 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 11 | 水南桥过道 | 人像识别 | 否 | 4 |
| 12 | 大饭店后门 | 人像识别 | 否 | 2 |
| 13 | 四中步道 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 14 | 梅口乡街上 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 15 | 开善乡街上 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 16 | 朱口镇荣太街路口 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 17 | 朱口汽车站路口 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 18 | 龙湖警务室门口 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 19 | 上青乡卫生院门口 | 人像识别 | 是 | 1 |
| 20 | 新桥乡政府门口 | 人像识别 | 是 | 1 |
| 21 | 大田乡市场路口 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 22 | 下渠乡移动公司门口 | 人像识别 | 否 | 1 |
| 23 | 大龙乡市场路口 | 人像识别 | 是 | 1 |

| 包3前端视频监控点分布总表 |
| --- |
| 序号 | 点位名 称 | 设备类型 | 是否立杆 | 探头数量 |
| 1 | 新桥乡夏家坪路口 | 球基 | 是 | 1 |
| 2 | 新桥乡进村路口 | 枪基 | 是 | 1 |
| 3 | 新桥乡汾信村路口 | 枪基 | 是 | 1 |
| 4 | 新桥乡张信地路口 | 枪基 | 是 | 1 |
| 5 | 上青乡合林路口反装 | 枪基 | 是 | 1 |
| 6 | 上青乡坝丘反装 | 枪基 | 否 | 1 |
| 7 | 上青乡东处路口 | 枪基 | 是 | 1 |
| 8 | 上青乡黎树坪路口 | 枪基 | 是 | 1 |
| 9 | 上青崇际村路口 | 球基 | 是 | 1 |
| 10 | 上青乡江边村 | 枪基 | 是 | 1 |
| 11 | 梅口乡中心小学后门三叉路口 | 枪基 | 是 | 1 |
| 12 | 梅口乡龚家地村口 | 枪基 | 是 | 1 |
| 13 | 梅口乡上居洋湖边路口 | 球基 | 是 | 1 |
| 14 | 梅口乡茜元村口 | 枪基 | 是 | 1 |
| 15 | 梅口乡麦坑村路口 | 球基 | 是 | 1 |
| 16 | 大田乡205省道八十丘路口 | 球基 | 是 | 1 |
| 17 | 大田乡上田村村尾 | 枪基 | 是 | 1 |
| 18 | 大田乡谙下村铺下桥路口 | 球基 | 是 | 1 |
| 19 | 朱口镇交岭官田小学路口 | 球基 | 是 | 1 |
| 20 | 朱口镇官田村路口反装 | 枪基 | 是 | 1 |
| 21 | 朱口镇交胜村往高速服务区路口 | 枪基 | 是 | 1 |
| 22 | 朱口镇洋发村三叉路口 | 球基 | 是 | 1 |
| 23 | 朱口镇渠高村村部路口 | 球基 | 是 | 1 |
| 24 | 朱口镇神下往垇头村路口 | 枪基 | 是 | 1 |
| 25 | 朱口镇梅林村 | 球基 | 是 | 1 |
| 26 | 朱口镇擎布村 | 球基 | 是 | 1 |
| 27 | 朱口镇垇头村 | 枪机 | 是 | 1 |
| 28 | 开善乡三叉路口反装 | 枪基 | 是 | 1 |
| 29 | 开善乡中心小学路口 | 球基 | 是 | 1 |
| 30 | 开善乡洋坑村村部 | 球基 | 是 | 1 |
| 31 | 大龙乡双坪村路口 | 枪基 | 是 | 1 |
| 32 | 大龙乡善溪村路口 | 球基 | 是 | 1 |
| 33 | 大龙乡江家岭村新路口 | 球基 | 是 | 1 |

（三）人脸识别系统建设

1、前端建设

本次项目设 计前端建设30套人脸识别摄像机，选用400万像素人脸抓拍摄像机，基于视频专网传回至泰宁县公安局新建的人像卡口转发软件平台，并汇入三明市公安局的人像卡口系统平台。

2、后端系统

本次项目设 计在后端系统部署人脸识别引擎30路及三明市局人像一人一档系统授权30路。人脸识别系统必须实现无缝接入三明市局人像卡口平台及人像一人一档系统。

（四）卡口系统建设

拟在城区及乡镇等5个路口建设卡口系统，对所有通过监控区的车辆进行全天候连续的实时抓拍，驾驶员面部特征等信息的采集和处理。

拟在城区2个交通信号灯路口建设卡口系统及电警抓拍系统、2个流媒体卡口升级改造动车站卡口抓拍，对所有通过监控区的车辆进行全天候连续的实时抓拍，驾驶员面部特征等信息的采集和处理。

高清智能卡口系统负责完成机动车、非机动车、行人等综合信息的采集，包括目标特征照片、车牌号码与车牌颜色等，并完成图片信息识别、数据缓存以及压缩上传等功能，主要由图像采集识别处理单元（卡口抓拍单元和补光灯）、地感线圈、车辆检测器、前端数据处理及上传单元（终端服务器）组成。

（五）云存储系统建设

本项目新增100路的视频监控系统，采用新建的视频云存储系统（视频存储时间＞30天，卡口图片存储时间＞90天），实现对新建视频资源的存储和部分视频的结构化分析处理。

本次项目新建1套视频云存储系统。

本期项目新建一套云存储系统，将本次项目的视频图像资源集中在视频专网进行存储，视频图像存储不小于30天。新建的云存储系统须与泰宁县公安局现有的云存储系统无缝兼容，实现泰宁县公安局现有视频共享平台的统一管理和控制，实现视频资源统一调度，统一部署存储策略，可实现对存储资源随时随地检索和回放。

（六）运维管理系统和一机一档系统建设

以保障视频监控业务可靠、稳定、高效运行为基本出发点，发挥视频监控系统最大价值为导向，建设完备的视频运行维护管理平台，实现对视频设备的可视、可控、可管理，达到运维数据档案化管理、设备故障主动监测并第一时间告知的目标，并提供多种组合条件的运维数据统计分析，实现运维考核指标的自定义定期自动生成，提升视频系统的整体运行维护管理水平，为建设具有高效、快捷、安全的视频监控系统提供有力的运维服务保障。

通过公安视频监控“一机一档”系统的建设，对社会点位、联网点位进行档案化管理，实现“底数清、情况明、数据实”的目标要求，为视频监控的规划建设、应用分析和决策管理提供基础数据支撑。当公安有实战业务需要时，能够通过“一机一档”模块快速搜索案发地点相关的监控资源，并迅速找到点位相应的负责人员，为公安实战业务提供第一手的监控资源，缩短反应时间，实现数据同步上传三明市局一机一档系统。

（七）网络支撑系统建设

公安视频传输网：主要用于传输公安视频图像、汇接各层级视频图像信息系统、支撑公安视频图像服务的非涉密网络，网络支撑系统是公安视频网安全有序的传输的重要保障。

本次项目需要对现有网络架构重新规划，扩容万兆核心交换机板卡及接入层交换机。

（八）视频专网安全建设

前端摄像机由于数量众多，前端个体抵挡黑客非法攻击的能力较弱，因此存在伪造终端接入、木马注入、病毒注入等风险。视频专网网络规模庞大、网络分支较多、网络摄像头（IPC）接入地理位置十分分散、人为监管困难等，导致现在视频专网在运行时在网络摄像头等设备的安全控制方面存在较大的安全风险。应加强技术手段建设，保证网络前端设备的安全可控。

视频专网接入用户类型多，场所物理环境不安全，人员复杂，所以电脑终端的安全风险较大；接入电脑终端存在非法使用、非法授权访问，甚至存在伪造终端接入，并有可能发展为木马、病毒的传播来源。

本次项目拟建联网设备风险管控系统，有效防范了业务系统被攻击和视频图像数据泄露问题，极大降低安全事件发生概率。

（九）视频专网等保建设

本次安全保护测评事项，主要由施工单位负责整个流程的实施，包含但不限于定级备案、等保服务、测评、机房改造等事宜，合理把控项目进度节点。

根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）的有关规定，完成视频专网二级等保建设：

1、完善视频专网网络安全防护技术措施，提升视频专网技术防护能力，满足第二级系统网络安全等级保护相关技术要求；

2、建立、健全视频专网网络安全管理制度、机构和人员要求，提升视频专网网络安全管理能力，满足第二级系统网络安全等级保护相关管理要求；

3、建立、健全视频专网网络安全运营体系，提升视频专网全生命周期网络安全保护能力，满足网络安全等级保护整体框架和关键技术落实等相关要求；

4、通过体系化的网络安全建设，使视频专网满足第二级系统等级保护合法、合规要求，有效维护社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益。

（十）网络系统建设

为了保证泰宁县2019年公共安全视频监控建设联网应用项目整个系统的可靠性，要获得一个好的远程监控效果，网络传输环境是一个关键的因素。安全、可靠、稳定、顺畅的网络传输系统是整个系统的关键之一。

本次网络传输系统设 计，采用租赁网络链路的方式，前端监控点至运营商接入节点机房专线，考虑各种视频流，按每条50Mbps带宽进行设 计。

（十一）机房配套设施改造

机房作为信息化的软件、硬件、网络的运行承载的核心，机房的稳定 性是信息化正常稳定运行的保障。本次机房改造的主要包括：

①对原有机房的玻璃窗户在基础上新增彩增板隔热层。

②将原机房采用玻璃隔断，隔出集UPS间、操作间双功能为一体的功能区（需先拆除后装修）。

③3楼中心机房内20KVA的UPS主机所配置的40节100AH的电池需更换；3楼中心机房需新增1套20KVA的UPS主机，并配置40节100AH电池；消控室及7楼机房均配10KVA的UPS主机，所带20节100AH电池均需进行更换。

④将原有3P立式机柜空调更换为精密空调。

⑤中心机房供电系统：机房配电箱，机房、UPS、空调等电源进出线。

（十二）取电系统

本次方案设 计监控点的供电由建设方指 定地点取电，（根据现场情况取电的形式有：开户取电、原公安电表、原有监控、物业取电、企业取电等形式），指 定地点至各监控点、各路口的机箱由施工单位方负责。

（十二）防雷接地系统

前端杆件防雷措施主要是在做杆件基础时，接地角钢50mm×50mm与杆件的多组钢筋多点焊接，并深入地表面2m以上。并以40mm×5mm扁钢引出地面或水平延伸2m以上，以上措施保证了杆件接地电阻小于规范值（小于10欧姆）。

（十三）监控杆件

监控点根据现场实际情况，可采用立杆安装、抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。其中抱箍、壁挂支架以及吊杆支架有成套产品，根据现场选择符合要求的产品即可。监控立杆设 计需要考虑整体杆件的设 计、立杆材质、杆型、焊接工艺、表面处理以及杆体颜色等。

1)立杆杆型设 计

主杆型分为圆柱型杆和八角杆。主杆高度为4.5m和6.5m两类，支臂长度根据现场实际统计数据为准。

2)立杆材质

监控杆立杆杆体选择优质的Q235B钢材一次成型，壁厚不低于4mm；监控杆支臂横杆采用镀锌钢管，或者根据需要加工成异型杆体后镀锌，壁厚不低于3mm；底法兰选用优质钢材制作成型，厚度20mm。

3)立杆焊接工艺

主体杆的焊接采用自动合缝埋弧焊接，焊缝均匀，连续美观，渗透强，一次成型。其余零部件的焊接采用二氧化碳保护焊接。

焊接尺寸符合设 计要求，焊缝金属表面的焊波均匀，不得有影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、未融合、弧坑和针状气孔，并且无褶皱和中断等缺陷。焊缝区咬合深度不允许超0.5mm，累计总长不得超过焊缝总长的10%。角焊缝的焊角高度应为3-6mm，焊角尺寸不小于设 计尺寸。

整个杆体无漏焊，焊缝平整，无焊接缺陷，焊缝质量达二级，符合JB/ZQ4000.3-86的要求。整个杆体焊缝突起部分与杆体整度误差应不大于正负1mm。

焊接材料即焊条的选择应根据GB5117-85中的相关规定采用E4303型。杜绝使用药皮脱落、焊芯生锈或者受潮的焊条以及带锈的焊丝。

4)立杆表面处理

杆体表面处理采用内外热浸锌工艺和静电喷塑工艺

镀锌层表面应光滑美观，无褶皱、流坠及锌瘤、起皮、斑点、阴阳面缺陷存在。

镀锌层附着力测试要求。

？  喷塑层附着力要求达到GB9286-880级。针对三明地区防腐、防锈、防酸雨特点，此设 计中按以下增强标准规范防腐要求：

？  增加热浸镀锌层的厚度业内镀锌层厚度通行标准为65μm，本次项目镀锌厚度要求达到85μm以上。

喷塑处理选取用优质户外塑粉，对已浸锌杆体进行静电喷塑处理。这不仅可以增强杆体的防腐性能，同时还可以增加杆体的光滑度和色泽度，达到与县城建筑和规划完美融合的实际效果。

5)杆体颜色设 计

监控杆杆体的设 计整体上要求流畅和谐，用色结合周边环境，使杆体能较好的融入县城景观，并成为县城独特的风景线。本次项目选定标准灰、乳白、深灰三种为基本色调。

6)立杆基础设 计

立杆基础要求为≥800mm*800mm*1000mm（长度*宽度*深度），结构为钢混。立杆与设备接地电阻小于4欧姆。立杆杆体接地与设备接地采用不同接地极。立杆安装完成后，应用混凝土做一基础保护平台。

（十四）工程量清单

14.1合同包1工程量清单

| 序号 | 货物名 称 | 主要设备技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高清视频监控系统建设 |  |
| （一） | 前端高清视频部分（27路） |  |  |  |  |
| 1 | 400万全结构化摄像机 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片，镜头接口应采用C或CS接口。 3. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 5. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 6. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 7. 宽动态能力不小于120dB。 8. 信噪比不小于58dB，在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 9. 需支持五码流技术，主码流最高≥2560x1440@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。 10. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 11. 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 12. 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 13. 在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。 14. 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 15. 支持行人、非机动车属性提取。 16. 支持人脸抓拍、人体检测、人脸人体检测三种模式。 17. 可识别不低于170种车辆品 牌，车辆品 牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于97%。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 18. 可识别不低于3600种车辆子品 牌。 19. 车辆子品 牌识别白天准确率大于97%，晚上准确率大于93%。 20. 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于95%。 21. 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 22. 车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。 23. 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 24. 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 25. 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。人脸检出率不小于99%，支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 26. 需支持本地SD卡存储，最大支持512G，不低于IP67防护等级。 | 台 | 15 |  |  |
| 2 | 400万全结构化高清球机 | 1. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片；支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 2. 摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm 3. 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx，红外距离不小于250米 4. 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 5. 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 6. 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。 7. 摄像机宽动态范围不小于120dB 8. 可对距设备100米处的人脸进行抓拍，可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 9. 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 10. 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 11. 设备可对监视画面中不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 12. 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 13. 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。 14. 在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99% 15. 在混合目标检测模式下，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 16. 设备可显示行人、非机动车的属性。 17. 可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆。 18. 室外球机应具备较好防护性能，支持不低于IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。 19. 设备至少支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 20. 可识别不低于170种车辆品 牌，车辆品 牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 21. 可识别不低于3600种车辆子品 牌，车辆子品 牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%。 22. 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%；可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97% 23. 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±25%或DC24V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 12 |  |  |
| 3 | 补光灯 | 1. LED常亮灯 2. 光源类型：原装 进 口大功率LED，三车道补光 3. LED灯珠数量：≥16颗 4. 发光角度：40° 5. 最佳补光距离：16米-25米 6. 触发方式：光敏控制 7. 防护等级：≥IP66 | 盏 | 15 |  |  |
| 4 | 摄像机支架万向节 | 定制 | 副 | 15 |  |  |
| 5 | 球机支架 | 定制 | 副 | 12 |  |  |
| 6 | 监控杆件 | 根据现场情况采用倒L形定制杆， 高6M，横臂1-3M，表面烤漆，垂直采用Q235B钢管（0-1.5M: Φ165；1.5-6M: Φ114） | 根 | 15 |  |  |
| 7 | 监控杆地垄 | 定制 | 根 | 15 |  |  |
| 8 | 光纤收发器 | 1、至少具备1个千兆SC光端口及4个百兆电口； 2、支持支持100-240V供电； 3、运行温度 ：-40度到75度； | 台 | 20 |  |  |
| 9 | 智能箱 | 1. 箱体内部包括以下设备：智能控制器（导轨式控制器，提供≥2个交流≥220V控制通道及≥3个直流12V通道）、50W直流开关电源、≥3个新国标五孔插座、≥12芯熔纤盘及光纤固定器、直流12V温控风扇、接线端子若干、自动重合闸、电源防雷、2P空气开关； 2. 箱体顶部为斜坡设 计； 3. 门锁：三角锁； 4. 支持负载启停控制的作用，同时具备与管理系统通过网口双向通信的能力，支持故障告警。 5. 在室外环境温度、湿度、灰尘、电磁扰动条件下长期稳定可靠运行的要求。 6. 支持控制ONU、PDU及补光灯启停，控制风扇及电源规格适应的摄像机启停。 7. 支持摄像机交流输出控制，具有摄像机状态检测，能够检测出断电。 8. 1路检测微动开关显示机箱门状态，1路监测重合闸状态，1路监测电源防雷器状态。 9. 控制器具备：≥2路干接点输入、≥2路DC12V输出 10.支持柜门状态检测，支持箱门打开告警 11. 支持网络传输设备定时或手动重启，当监测接入的网络断开时，可进行自动重启。 12. 可检测温度等，实现自动温控功能。支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） 13. 支持通过web方式直接查看数据，配置IP地址、中心平台地址、传输模式：支持通过web进行远程固件升级。 14．设备箱能满足在AC 160V～270V 工作电压范围内正常工作。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） 15．工作温度满足：-40℃~80℃，外壳防护等级：≥IP55。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） | 个 | 27 |  |  |
| 10 | 网络线 | UTP-6E | 米 | 1000 |  |  |
| 11 | 摄像机电源线 | RVV 3*1.0 | 米 | 1000 |  |  |
| 12 | 主干电源引入 | 根据现场实际情况，含电力公司开表费用、电源线RVV3*2.5或RVV2*4、架空敷设PVC管及镀锌钢绞线、路面开挖及修复等 | 处 | 15 |  |  |
| 13 | 附件及其他材料 |  | 项 | 1 |  |  |
| （二） | 前端卡口抓拍部分（10路） |  |  |  |  |
| 1 | 900万像素车辆卡口抓拍机(带探针功能) | 1. 设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等，设备应采用深度学习芯片 2. 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；亮度（灰度）鉴别等级不低于13级；支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能；支持流量整形、曝光补偿、OSD颜色自定义、自动开启补光设备、信息发布、断电保护、区域曝光、IP地址过滤等功能；支持透雾、强光抑制、图像增强、区域裁剪、坏点校正、视频防抖、顺逆光亮度补偿等功能 3. 视频帧率：在1～25fps可调；分辨力：彩色≥2100TVL（分辨率为4096×2160，码率为8Mbps，帧率为25帧/s） 4. 内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像和抓拍图片融合输出（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 5. 支持配置爆闪灯白天和夜晚两种模式，可设置时间自动切换日夜模式，白天为白光，夜晚为红外 6. 支持有雾情况能见度检测，能见度等级：无雾，薄雾，大雾和浓雾（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 7. 支持识别车头6600种车辆子品 牌，车尾3500种车辆子品 牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 8. 支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测 9. 支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置 10. 支持通过浏览器设置场景模式为普通/背光/顺光/低照度/自定义1/自定义2；支持4个场景模式，并可按时间段进行自动切换 11. 支持驾驶员打电话、抽烟、未系安全带检测，支持车前窗香水盒、遮阳板等检测功能 12. 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 13. 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 14. 支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 15. 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 16. 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 17. 支持驾驶员打手机检测，夜间补光正常情况下，白天和晚上的检出率和识别准确率均≥95% 18. 支持对机动车占用非机动车道违法行为进行检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 19. 支持对违法变道行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 20. 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97% 21. 支持不少于250种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99% 22. 支持民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车民用车双行尾牌、使馆车牌、农用车牌；民航、SPIA等特殊车牌；福鼎电动车牌等车牌进行识别 23. 支持检测机动车是否打开远光灯功能 24. 支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别 25. 支持人体特征识别，包括上下身颜色、年龄段、性别、戴眼镜、戴帽子、戴口罩、是否骑车、背包、拎东西、衣袖（长袖、短袖）、裙裤、骑车、朝向、骑车人数、发型（长发、短发）（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 26. 支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台 27. 支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99% 28. 支持录像文件篡改提升功能，当录像文件被篡改后，可通过专用播放软件提出提示信息 29. 高低温试验应满足﹣45℃～90℃；外壳防护等级应不低于IP6 30. 全向单路终端特征采集设备，探测距离≥200米 | 台 | 10 | 卡口抓拍部分 |  |
| 2 | 环保爆闪灯 | 1. 搭配环保卡口使用 2. 模式：白天/可见光，夜间/红外光 3. 闪光间隔：65ms 4. 覆盖范围：单车道 5. 最佳拍摄距离：18-28m 6. 闪光寿命：1000万次以上 7. 滤光片切换与控制：电平量 8. 工作环境：-25～+70℃/20%～90% 9. 电源：220V AC 10. 功能特性：白天和夜晚用光转换（白光和红外），可看清前排司乘人员面部特征，有效解决夜间光污染，支持连闪，闪间隔65ms | 盏 | 20 | 卡口抓拍部分 |  |
| 3 | 补光灯 | 1. LED常亮灯 2. 光源类型：原装 进 口大功率LED，三车道补光 3. LED灯珠数量：≥16颗 4. 发光角度：40° 5. 最佳补光距离：16米-25米 6. 触发方式：光敏控制 7. 防护等级：≥IP66 | 盏 | 10 | 卡口抓拍部分 |  |
| 4 | 智能交通终端管理 | 内置≥1块3.5寸2T硬盘；支持≥4路IPC接入；双网卡，具有≥4个100M以太网接口及≥2个1000M网络接口；支持VGA输出；≥1个RS485、≥2个RS232、≥2个USB、≥4路报警输入\报警输出、≥1个eSATA接口；电源:DC12V；支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；支持录像存储功能；支持区间测速功能； | 台 | 5 | 卡口抓拍部分 |  |
| 5 | 八角悬臂杆（含监控立杆、浇筑C25混凝土） | 悬臂杆长6-8米：高6.8米；立柱底部Φ300mm,立柱顶部Φ250mm，立柱壁厚≥6mm；挑臂钢管末端Φ110mm，挑臂壁厚≥4mm； | 根 | 4 |  |  |
| 6 | T字型八角悬臂杆（含监控立杆、浇筑C25混凝土） | 悬臂杆长6-8米：高6.8米；立柱底部Φ300mm,立柱顶部Φ250mm，立柱壁厚≥6mm；挑臂钢管末端Φ110mm，挑臂壁厚≥4mm； | 根 | 1 | 动车站方向 |  |
| 7 | 智能箱 | 1. 箱体内部包括以下设备：智能控制器（导轨式控制器，提供≥2个交流≥220V控制通道及≥3个直流12V通道）、50W直流开关电源、≥3个新国标五孔插座、≥12芯熔纤盘及光纤固定器、直流12V温控风扇、接线端子若干、自动重合闸、电源防雷、2P空气开关； 2. 箱体顶部为斜坡设 计； 3. 门锁：三角锁； 4. 支持负载启停控制的作用，同时具备与管理系统通过网口双向通信的能力，支持故障告警。 5. 在室外环境温度、湿度、灰尘、电磁扰动条件下长期稳定可靠运行的要求。 6. 支持控制ONU、PDU及补光灯启停，控制风扇及电源规格适应的摄像机启停。 7. 支持摄像机交流输出控制，具有摄像机状态检测，能够检测出断电。 8. 1路检测微动开关显示机箱门状态，1路监测重合闸状态，1路监测电源防雷器状态。 9. 控制器具备：≥2路干接点输入、≥2路DC12V输出 10.支持柜门状态检测，支持箱门打开告警 11. 支持网络传输设备定时或手动重启，当监测接入的网络断开时，可进行自动重启。 12. 可检测温度等，实现自动温控功能。支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） 13. 支持通过web方式直接查看数据，配置IP地址、中心平台地址、传输模式：支持通过web进行远程固件升级。 14．设备箱能满足在AC 160V～270V 工作电压范围内正常工作。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） 15．工作温度满足：-40℃~80℃，外壳防护等级：≥IP55。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） | 个 | 5 |  |  |
| 8 | 光纤收发器 | 1、≥1个千兆SC光端口及≥4个百兆电口； 2、支持支持100-240V供电； 3、运行温度 ：-40度到75度； | 台 | 5 |  |  |
| 9 | 检测器 | 8车道检测器 | 台 | 6 |  |  |
| 10 | 检测线圈 | 切割及沥青修复 | 个 | 16 |  |  |
| 11 | 网络线 | UTP-6E | 米 | 350 |  |  |
| 12 | 摄像机电源线 | RVV 3*1.0 | 米 | 350 |  |  |
| 13 | 主干电源引入 | 根据现场实际情况，含电力公司开表费用、电源线RVV3*2.5或RVV2*4、架空敷设PVC管及镀锌钢绞线、路面开挖及修复等 | 处 | 5 |  |  |
| 14 | 附件及其他材料 |  | 项 | 1 |  |  |
| （三） | 停车场接入改造（3个） |  |  |  |  |
| 1 | 停车场管控平台 | 支持整合泰宁县社会资源停车场数据，并且将停车场数据对接上传给三明市停车场数据资源整合平台，满足省厅要求的考核任务 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 联网设备 | 1个Console、1个GE-TX（WAN）、8个GE-TX（LAN） 8路/实时4M加密码流处理能力 尺寸240*180*44 mm 工作温度0℃～40℃ 整机功耗≤20W 支持DHCP server/client/relay、PPPoE server/client、PPPoA server/client、NAT、路由策略、静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP 支持IKE、IPSec、L2TP、PPTP、GRE 、VRRP 支持ACL、基于域的状态防火墙 | 副 | 3 |  |  |
| 3 | 无线路由设备 | 无线上网设备 | 台 | 3 |  |  |
| （四） | 流媒体卡口升级改造部分（2个点） |  |  |  |
| 1 | 300万像素车辆卡口抓拍机 | 1.设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS；设备应采用深度学习芯片 2.最大图像尺寸：2064*1544（不含OSD叠加），最大可支持2064*2056（含OSD叠加） 3.分辨力：彩色≥1400TVL；亮度（灰度）鉴别等级不低于12级 4.支持数字降噪、透雾、感兴趣区域增强、信噪比、宽动态、快门自适应等功能；支持流量整形、曝光补偿、OSD颜色自定义、自动开启补光设备、信息发布、断电保护、区域曝光、IP地址过滤等功能；支持透雾、强光抑制、图像色彩增强、区域裁剪、坏点校正、视频防抖、顺逆光亮度补偿等功能视频帧率：在1～50fps可调 5.支持有雾情况能见度检测，能见度等级：无雾，薄雾，大雾和浓雾（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 6.支持识别车头6600种车辆子品 牌，车尾3500种车辆子品 牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，晚上的识别准确率均≥96% 7.设备抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子，支持根据黄牌、蓝牌、危化品车辆分别设置限速值（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 8.支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测 9. 支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 10.支持通过浏览器设置场景模式为普通/背光/顺光/低照度/自定义1/自定义2；支持4个场景模式，并可按时间段进行自动切换 11.支持驾驶员打电话、抽烟、未系安全带检测，支持车前窗香水盒、遮阳板等检测功能 12.支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 13.支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 14.支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 15.支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 16.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 17.支持黄标车、危险品车、超速、低速、压线、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等检测功能 18.支持驾驶员打手机检测，夜间补光正常情况下，白天和晚上的检出率和识别准确率均≥95% 19.支持对机动车占用非机动车道违法行为进行检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 20.支持对违法变道行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 21.支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97% 22.支持不少于250种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99% 23.支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 24.支持非机动车/行人人体和人脸扣取上传，支持人体特征识别，包括上下身颜色、年龄段、性别、戴眼镜、戴帽子、戴口罩、是否骑车、背包、拎东西、衣袖（长袖、短袖）、裙裤、骑车、朝向、骑车人数、发型（长发、短发）（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 25.支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台 26.支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99% 27.高低温试验应满足﹣45℃～90℃；外壳防护等级应不低于IP66 | 台 | 4 | 下渠、金湖 |
| 2 | 爆闪灯 | 1. 设备至少具有1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1个照度传感器（光敏开关） 2. 补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度 3. 可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1~20级可调，； 4. 光斑覆盖范围可调节，可覆盖1~3条车道（每条车道3.75米） 5. 回电时间应≤50ms 6. 最大功耗＜300W 7. 在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作 8. 防护等级IP66 9. 单次闪光能量≥200J； 10. 色温＞4000K； 11. 支持5V电平量触发(可选开关量)， 12. 闪光次数≥2000万次； 13. 有效补光距离16m～25m； 14. 具有脉冲保护功能； 15. 可外配光栅可有效减少周边光污染 16. 可通过外部信号(可选配光敏、RS485)控制补光灯日夜亮度； | 盏 | 4 | 卡口抓拍部分 |
| 3 | LED频闪灯 | 1.配置≥16颗原装 进 口大功率白光（暖光）LED频闪灯； 2. 最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W 3. 设备至少具有1路频闪输入接口 4. 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 5. 频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 6. 支持频率及占空比保护功能 7. 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 8. 支持通过同步输出端口级联 9. 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 10. 支持通过RS485对补光灯升级程序 11. 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 12. 支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调 13. 频闪响应时间≤20微秒 14. 工作环境-40℃~85℃ 15. 防护等级IP66 16. 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作 17. 可外配光栅可有效减少周边光污染 | 盏 | 8 | 卡口抓拍部分 |
| 4 | 智能交通终端管理 | 内置≥1块3.5寸2T硬盘；支持≥4路IPC接入；双网卡，具有≥4个100M以太网接口及≥2个1000M网络接口；支持VGA输出；≥1个RS485、≥2个RS232、≥2个USB、≥4路报警输入\报警输出、≥1个eSATA接口；电源:DC12V；支持对通行车辆的信息（记录和图片）存储；支持录像存储功能；支持区间测速功能； | 台 | 2 | 卡口抓拍部分 |
| 5 | 检测器 | 线圈检测器，支持8路线圈信号接入； | 台 | 2 |  |
| 6 | 线圈 | 切割，布线及沥青修复 | 个 | 4 |  |
| 7 | 智能箱 | 1. 箱体内部包括以下设备：智能控制器（导轨式控制器，提供≥2个交流≥220V控制通道及≥3个直流12V通道）、50W直流开关电源、≥3个新国标五孔插座、≥12芯熔纤盘及光纤固定器、直流12V温控风扇、接线端子若干、自动重合闸、电源防雷、2P空气开关； 2. 箱体顶部为斜坡设 计； 3. 门锁：三角锁； 4. 支持负载启停控制的作用，同时具备与管理系统通过网口双向通信的能力，支持故障告警。 5. 在室外环境温度、湿度、灰尘、电磁扰动条件下长期稳定可靠运行的要求。 6. 支持控制ONU、PDU及补光灯启停，控制风扇及电源规格适应的摄像机启停。 7. 支持摄像机交流输出控制，具有摄像机状态检测，能够检测出断电。 8. 1路检测微动开关显示机箱门状态，1路监测重合闸状态，1路监测电源防雷器状态。 9. 控制器具备：≥2路干接点输入、≥2路DC12V输出 10.支持柜门状态检测，支持箱门打开告警 11. 支持网络传输设备定时或手动重启，当监测接入的网络断开时，可进行自动重启。 12. 可检测温度等，实现自动温控功能。支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） 13. 支持通过web方式直接查看数据，配置IP地址、中心平台地址、传输模式：支持通过web进行远程固件升级。 14．设备箱能满足在AC 160V～270V 工作电压范围内正常工作。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） 15．工作温度满足：-40℃~80℃，外壳防护等级：≥IP55。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） | 个 | 2 | 多媒体箱更换 |
| 8 | 辅助材料 |  | 批 | 1 |  |
| 二 | 数据处理和存储系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 视频云存储存储节点主机 | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5. 数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。 6. 可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 7. 一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 8. 支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统）。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 9. 支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 10. 支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%； 11. 云存储支持双控设备双active的工作方式，存储任务和压力平均分摊到两个控制器上面（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 12. 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 13. 云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度。 14. 支持录像隐藏功能，对选定视频片段做标签并设定周期后，在周期内录像隐藏不可见且不被覆盖。 15. 支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速。 16. 支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 17. 支持回收站功能， 防止数据误删， 支持回收时间配置。 18. 支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。 19. 云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响。 20. 支持云存储容量自动检测功能，支持当前云存储容量不足时视频录像可根据策略自动切换到其它云存储中进行存储。 21. 视音频流能直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，由云存储服务器本机直接对流媒体进行存储转发，无需配置存储转发/流媒体服务器。 22. 支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。 23. 支持自定义时间段锁定图片，锁定时间可设置，可执行手动解锁或锁定时间到期后自动执行解锁，在锁定时间段内，图片不会被覆盖。 24. 支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。 25. 支持存储节点及硬盘即插即用，原数据无需迁移，无需任何配置，一分钟内完成扩容。支持在线增加和移除存储节点、硬盘，扩容后新写入的数据可自动被分配到新的节点上，支持自动负载均衡。 26. 支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。 27. 支持同一个资源池中创建不同的存储级别，可根据业务类别不同分别创建视频池、图片池、通用池、文件池; 28. 存储运维精细化：支持在运维监测功能页面显示存储硬盘的健康状态，便于存储硬盘的生命周期管理。 29. 支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。 30. 需与泰宁县公安局现有云存储系统无缝兼容。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 企业级硬盘（6T） | SEAGATE,ENTERPRISE CAPACITY 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s | 台 | 72 |  |  |
| 三 | 网络系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万兆核心板卡 | 交换路由引擎模块,24端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)(SC) ，配置1块板卡，要求与现有核心交换无缝对接 | 块 | 1 | 扩容 |  |
| 2 | 接入交换机 | 1.交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps, 提供官网链接截图证明 2.路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K 3.端口数≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口 4.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供权威检测报告证明 5.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠 6.支持横向虚拟化和纵向虚拟化功能 7.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 8.支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1） 9.支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6 10.支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明 11.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng 12.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 13.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 14.为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明） 15.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源（提供官网链接截图证明） 16.支持DLDP，支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) 17．支持扩展网络管理系统提供可视化自动上线：支持通过图形界面方式规划网络拓扑，并展示设备自动上线过程。要求提供截图和第三方测试报告 18．支持扩展网络管理系统提供隔离域编排：通过统一的用户编排实现用户及用户组接入时自动识别用户所属组，并将接入终端自动划入到相应的VRF隔离域。要求提供截图和第三方测试报告 | 台 | 2 |  |  |
| 四 | 机房配套设施改造 |  |  |  |
| 1 | 恒温恒湿精密空调 | 1、机房专用空调制冷量≥20.2kW，显冷量≥18.3kW，风量≥5500 m3/h，加热量≥6kW，加湿量≥6kg/h。 2、 室内机尺寸：长×宽×高（mm）≤750mm×750mm×2000mm，室内机组重量 ≤320kg。 3、机房专用空调系统应采用R410A环保型冷媒。 4、空调不能为侵权产品,采用原厂先进微处理控制器,提供设备生产厂家《软件企业认定证书》，提供投标品 牌控制系统《计算机软件著作权登记证书》。 5、投标设备必须具备节能一体化温控装置，并提供证明文件。 6、投标设备制造商具有行业内领先的制冷技术开发能力，相关技术产品方案入选工信部《绿色数据中心先进适用技术产品目录》，提供证明文件加盖制造商公章。 7、 机房专用空调的加湿性能：为确保加湿的高效性，并保证后期运营的节能、可靠、维修管理方便，须采用可在现场拆卸清洗的电极式加湿器，可直接采用自来水，具有自动冲洗功能，加湿量≥6kg/h。 8、采用4.3英寸真彩色超大触摸屏，多级保护密码，300条故障信息存储，标配RS485接口。 9、蒸发盘管采用“/”字形盘管，该盘管可以最大限度的扩大蒸发面积，在水平方向和垂直方向都尽可能大的与空气接触，使蒸发速度加快，不会形成紊流。 | 套 | 3 |  |
| 2 | 空调基础加固 | 1.采用∠50×50×4角钢 2.防锈处理 3.喷漆保护层 4.配带镀锌螺栓固定空调使用 5.固定于墙体承重梁上。 | 个 | 3 |  |
| 3 | 精密空调配件 | 铜管、空调氟利氨、排水、室外机柜支架、搬运及安装等 | 套 | 1 |  |
| 4 | 20KVA UPS主机 | 1. UPS采用在线双变换架构，完全隔离市电杂讯与干扰，包含UPS电源所有的控制电路（由整流器、IGBT逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、控制单元、显示单元、EPO紧急关机电路等组成）。 2. 并机支持：支持4台UPS直接并机，UPS并机时，并机系统中的UPS可共享同一组电池。（提供相关证明材料加盖投标人单位公章） 3. UPS应具有电池极性侦测功能及电池极性反接保护功能。当输入电池极性接反时，UPS应能够阻止开机，并发出告警信号。（投标时提供产品彩页截图加盖投标人单位公章） 4. UPS通过电池接地故障检测电路，具有电池漏液侦测功能。可及时发现电池漏液情况，防止因此导致的电池起火等故障，当电池组发生漏液时，应能及时发出声光告警。（提供相关认明材料加盖投标人单位公章） 5. UPS输入参数要求 输入电压: 三相五线制。305~477 Vac时 100%全额带载；输入频率: 50/60Hz±10% 自适应。 6. UPS输出功率:≥ 20KVA 1） 输出电压: AC220V±2%，输出频率精度: 50HZ±0.05% 2） 谐波失真: ≤3%（非线性负载），≤1%（线性负载），峰值因数：≥3：1 3） 过载能力: ≤105% 额定负载时，连续工作；106%~125%额定负载时10min； ； >150%额定负载时，30s 7. 内置式手动维护旁路,UPS必需提供内置式手动维护旁路，以方便UPS实现不停电维护及检修。 8. UPS其他功能 具备LCD面板显示运行工况。UPS在电池放电时，应可预测并显示电池的剩余容量. 9. UPS采用双路输入设 计，允许两路不同的交流电源输入。（投标时提供产品彩页加盖投标人单位公章） 10. 远程监控功能 1） 具备监控系统和信息网两路独立的智能卡插槽，可同时接2个智能通信卡，实现TCP/IP网络监控与其他接口同时通信。 2） 除智能通信接口外，机器应该提供2个可编程的干接点信号，指示UPS告警状态、市电状态及电池放电低压、过温保护等告警状态。 11.1+1并机：同原机房UPS电源实现1+1并机，中心机房的信息化设备不间断正常运行。 | 台 | 1 | 中心机房 |
| 5 | 胶体蓄电池 | 1、胶体蓄电池，在温度为25℃时，电池的设 计寿命≧10年。单体电池容量10小时放电率≧12V100AH。 2、新购胶体蓄电池中有40节为更换原机房20KVA UPS配套电池,更新电池连接线，电池柜利旧。 3、新购胶体蓄电池中有40节为更换原机房2台10KVA UPS配套电池,更新电池连接线，电池柜利旧 4、不接授OEM、ODM产品，提供制造商排污许可证。 5、成组电池容量应保持良好的一致性，电池满电状态下，端电压最大值与最小值差不得超过30mV。 6、电池浮充24小时后，端电压最大值与最小值不得超过10mV。 7、各个电池实际容量最大值与最小值差，不得超过额定容量的2%；放电10小时率容量应达到额定容量100%，放电120小时率实际容量在第七次或之前应不低于额定容量90%。（出具由第三方检测机构出具的胶体蓄电池CQC产品认证试验报告并加盖投标人单位公章） 8、自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在96％以上。出具由第三方检测机构出具的泰尔认证检测报告相应的证明材料并加盖投标人单位公章. 9、蓄电池有较好的放电性能，即深度放电性能好。 10、蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不引燃、不引爆。出具由第三方检测机构出具的泰尔认证检测报告相应的证明材料并加盖投标人单位公章. 11、蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 12、内阻实测值<3,且同组蓄电池内阻实测值偏差应在5%-6%。出具由第三方检测机构出具的泰尔认证检测报告相应的证明材料并加盖投标人单位公章. 13、提供投标产品的9级抗震认证。 14、提供蓄电池制造商ISO 9001、ISO 14001、OHSA18001认证。 15、中标单位须将将原旧电池拆除，更换新胶体蓄电池。为中心机房供配电系统UPS输出配电改造,在线将UPS输出供电进行整理调整。恢复原机房UPS参数设置，并进行软件调试。提供现场施工所需的防尘、降温、临时供电、以确保中心机房的信息化设备不间断正常运行。 | 节 | 120 | 消控室机房、UPS机房分别更换旧台达20K配套电池。中心机房新增40及电池 |
| 6 | 电池柜 |  | 台 | 3 |  |
| 7 | 配电箱 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 配件及安装 |  | 项 | 1 |  |
| 9 | 玻璃隔断 |  | 平方 | 45 |  |
| 10 | 轻质隔热彩钢夹芯板 |  | 平方 | 55 |  |
| 11 | 不锈钢踢脚线 | 亚光高100*1mm厚 | 米 | 35 |  |
| 12 | 线路整改 |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 电源线 | ZB-BYJ-3*2.5 | 米 | 80 |  |
| 14 | 机柜电源线 | YJV3*6 | 米 | 50 |  |
| 15 | 空调电源线 | YJV3*10 | 米 | 50 |  |
| 16 | 主干UPS电源线 | YJV4*16+1*10 | 米 | 70 |  |
| 17 | 消防灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器3公 斤；每套2具；一个箱子 | 套 | 2 |  |
| 五 | 运维系统建设 |  |  |  |
| 1 | 运维管理平台 | 卡口设备等物联设备运行状态的采集功能，采集指标项包括但不限于在线状态、录像情况、设备运行信息；支持通过新增采集器提升状态采集能力 | 套 | 1 |  |
| 2 | 前端设备运维 | 因市政施工等原因，造成设备移位修复，更换多媒体箱费用 | 批 | 1 |  |
| 六 | 摄像机线路接入 |  |
| 1 | 前端点位链路(五年)（核心产品） | 50M前端点位链路（五年） | 链路 | 34 | 含县政府2条 |  |

14.2合同包2 工程量清单

| 序号 | 货物名 称 | 主要设备技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端人像卡口部分（30路） |  |  |  |
| 1 | 全智能探针双镜头一体机 | 1. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸；具有双镜头、双通道一体化设 计；通道1和通道2均具有不小于400万像素 CMOS传感器，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片。 2. 动态范围不小于120dB，在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 3. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4. 信噪比不小于60dB。通道1和通道2在2560x1440 @ 25fps下，清晰度均不小于1400TVL。 5. 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 6. 双镜头支持垂直角度调节功能。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 7. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 8. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 9. 支持人脸比对，比对准确率不低于99%，可识别不低于300种车辆品 牌，可识别不低于5000种车辆子品 牌。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 10. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 11. 支持行人轨迹跟踪功能，可在抓拍图片上叠加行进轨迹和行进方向。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 12. 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 13. 在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。 14. 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。 15. 在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 16. 支持行人、非机动车属性提取。 17. 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。 18. 支持批量导入人脸库，人脸库图片信息可更改。 19. 车辆品 牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于97%。 20. 车辆子品 牌识别白天准确率大于97%，晚上准确率大于93%。 21. 可识别11种车辆颜色。 22. 车辆车身颜色识别准确率大于95%。 23. 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 24. 车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。 25. 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 26. 需支持本地SD卡存储，最大支持256G。 27. 不低于IP66防护等级、IK10防暴等级。 | 台 | 10 | 前端人脸识别部分 |
| 2 | 黑光人脸护罩一体机 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器，镜头接口应采用C或CS接口，设备水平中心分辨力不小于1500TVL，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力，信噪比不小于58dB。 2. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片，最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx，宽动态能力不小于120dB。 3. 需支持四码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps，第四码流不小于704x576@25fps。 4. 内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 5. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 6. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 7. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 8. 支持人脸比对，比对准确率不低于99%。 9. 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 10. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 11. 支持批量导入人脸库，人脸库图片信息可更改。 12. 支持人脸抓拍、人体检测、人脸人体检测三种模式。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 13. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 14. 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。 15. 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 16. 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 17. 人脸检出率不小于99%。 18. 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 19. 需支持IP67防尘防水。 20. 需支持本地SD卡存储，最大支持512G，并支持存储卡可使用时长显示。 | 台 | 20 | 前端人脸识别部分 |
| 3 | 支架万向节 | 定制 | 副 | 30 |  |
| 4 | 人脸横臂杆 | 根据现场情况定制杆，横臂1-3M，表面烤漆 | 根 | 27 |  |
| 5 | 智能机箱 | 1. 箱体内部包括以下设备：智能控制器（导轨式控制器，提供≥2个交流≥220V控制通道及≥3个直流12V通道）、50W直流开关电源、≥3个新国标五孔插座、≥12芯熔纤盘及光纤固定器、直流12V温控风扇、接线端子若干、自动重合闸、电源防雷、2P空气开关； 2. 箱体顶部为斜坡设 计； 3. 门锁：三角锁； 4. 支持负载启停控制的作用，同时具备与管理系统通过网口双向通信的能力，支持故障告警。 5. 在室外环境温度、湿度、灰尘、电磁扰动条件下长期稳定可靠运行的要求。 6. 支持控制ONU、PDU及补光灯启停，控制风扇及电源规格适应的摄像机启停。 7. 支持摄像机交流输出控制，具有摄像机状态检测，能够检测出断电。 8. 1路检测微动开关显示机箱门状态，1路监测重合闸状态，1路监测电源防雷器状态。 9. 控制器具备：≥2路干接点输入、≥2路DC12V输出 10.支持柜门状态检测，支持箱门打开告警 11. 支持网络传输设备定时或手动重启，当监测接入的网络断开时，可进行自动重启。 12. 可检测温度等，实现自动温控功能。支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） 13. 支持通过web方式直接查看数据，配置IP地址、中心平台地址、传输模式：支持通过web进行远程固件升级。 14．设备箱能满足在AC 160V～270V 工作电压范围内正常工作。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） 15．工作温度满足：-40℃~80℃，外壳防护等级：≥IP55。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） | 个 | 30 |  |
| 6 | 光纤收发器 | 1、至少具备1个千兆SC光端口及4个百兆电口； 2、支持支持100-240V供电； 3、运行温度 ：-40度到75度； | 台 | 24 |  |
| 7 | 8口工业交换机 | ≥8个百兆电口； | 台 | 5 |  |
| 8 | 网络线 | UTP-6E | 米 | 1100 |  |
| 9 | 监控杆件 | 根据现场情况采用倒L形定制杆， 高6M，横臂1-3M，表面烤漆，垂直采用Q235B钢管（0-1.5M: Φ165；1.5-6M: Φ114） | 根 | 3 |  |
| 10 | 监控杆地垄 | 定制 | 根 | 3 |  |
| 11 | 主干电源引入（电力电表箱---监控杆多媒体内） | 根据现场实际情况，含电力公司开表费用、电源线RVV3*2.5或RVV2*4、架空敷设PVC管及镀锌钢绞线、路面开挖及修复等 | 处 | 8 |  |
| 12 | 人像授权 | 接入三明市局人像卡口平台 | 路 | 30 |  |
| 13 | “一人一档”系统接入 | 接入三明市局“一人一档”人像系统 | 路 | 30 |  |
| 14 | 人脸认证登入定制开发 | 通过人脸识别技术，判断民警身份，实现统一登录认证。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 人脸识别服务器 | 1. 支持建立不少于200个人脸静态库，并可在人脸静态库中检索人脸图片。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 2. 支持单库查询任务，可在同一人脸静态库中查询相似人脸；支持双库查询任务，可在两个不同人脸静态库中查询相似人脸；（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 3. 支持通过人脸图片在动态抓拍库中进行相似度匹配搜索，检索结果可按相似度进行排序；支持针对动态抓拍库对同一区域不同时间段内的抓拍数据按相似度进行碰撞；（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 4. 支持针对动态抓拍库对不同区域不同时间内的抓拍数据按相似度进行碰撞； 5. 支持硬RAID，RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60模式；≥2*64位E5多核处理器；≥4个千兆网口，≥1个BMC管理网口； 6. 支持通过人脸图片在人脸静态库中进行相似度匹配搜索，检索结果可按相似度进行排序 7. 支持按人脸库、相似度、生日、性别、省份、城市、证件号等条件在人脸静态库中检索人脸图片； 8. 支持查看检索出的图片对应的姓名、性别、生日、省份、城市、住址、证件类型、证件号、来源库等信息。 9. 支持按最小相似度、性别、姓名、身份证号等条件查询查重结果。 10. 支持按时段、性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否高危人群、抓拍点位范围等条件在动态抓拍库中检索人脸图片； 11. 支持报警人脸记录查询； 12. 支持按姓名、性别、证件号、民族、相似度等条件在人证库中检索人脸图片。 13. 支持≥5个查询检索并发数，返回结果平均时间不超过2秒。 14. 支持≥20个以图搜图并发数，返回结果平均时间不超过2秒。 15. 支持集群线性扩展功能。 16. 电源支持热插拔，不影响系统应用。 17. 异常断电，电力恢复正常时，样机自动重启、系统业务恢复；服务停止时，样机能自动重启、系统业务恢复 | 台 | 1 |  |
| 二 | 视频监控升级改造部分（15路） |  |  |  |
| 1 | 400万全结构化高清球机 | 1. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片；支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 2. 摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm 3. 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx，红外距离不小于250米 4. 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 5. 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 6. 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。 7. 摄像机宽动态范围不小于120dB 8. 可对距设备100米处的人脸进行抓拍，可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 9. 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 10. 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 11. 设备可对监视画面中不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 12. 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 13. 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。 14. 在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99% 15. 在混合目标检测模式下，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 16. 设备可显示行人、非机动车的属性。 17. 可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆。 18. 室外球机应具备较好防护性能，支持不低于IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。 19. 设备至少支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 20. 可识别不低于170种车辆品 牌，车辆品 牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 21. 可识别不低于3600种车辆子品 牌，车辆子品 牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%。 22. 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%；可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97% 23. 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±25%或DC24V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 15 | 原探头老化，标清升级改造 |
| 2 | 智能箱 | 1. 箱体内部包括以下设备：智能控制器（导轨式控制器，提供≥2个交流≥220V控制通道及≥3个直流12V通道）、50W直流开关电源、≥3个新国标五孔插座、≥12芯熔纤盘及光纤固定器、直流12V温控风扇、接线端子若干、自动重合闸、电源防雷、2P空气开关； 2. 箱体顶部为斜坡设 计； 3. 门锁：三角锁； 4. 支持负载启停控制的作用，同时具备与管理系统通过网口双向通信的能力，支持故障告警。 5. 在室外环境温度、湿度、灰尘、电磁扰动条件下长期稳定可靠运行的要求。 6. 支持控制ONU、PDU及补光灯启停，控制风扇及电源规格适应的摄像机启停。 7. 支持摄像机交流输出控制，具有摄像机状态检测，能够检测出断电。 8. 1路检测微动开关显示机箱门状态，1路监测重合闸状态，1路监测电源防雷器状态。 9. 控制器具备：≥2路干接点输入、≥2路DC12V输出 10.支持柜门状态检测，支持箱门打开告警 11. 支持网络传输设备定时或手动重启，当监测接入的网络断开时，可进行自动重启。 12. 可检测温度等，实现自动温控功能。支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） 13. 支持通过web方式直接查看数据，配置IP地址、中心平台地址、传输模式：支持通过web进行远程固件升级。 14．设备箱能满足在AC 160V～270V 工作电压范围内正常工作。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） 15．工作温度满足：-40℃~80℃，外壳防护等级：≥IP55。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） | 个 | 30 | 多媒体箱更换 |
| 三 | 城门十字路口信号灯升级改造 |  |  |  |  |
| （一） | 交通信号灯系统 |  |
| 1 | 交通信号控制机 | 1.支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长；（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 2.支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控；（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 3. 支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等；（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 4. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 5. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 6. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 7. 信号机控制软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》通讯协议的体系结构，支持180个对象，占对象总数的100%； 8. 支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制； 9. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 10. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 11. 支持公交车辆优先功能，可接入RFID设备并检测相应的公交车辆，当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先，支持用户自定义优先方式； 12. 需与泰宁县红绿灯管控平台无缝对接。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 行人信号灯 | 1. 包含：灯具、帽檐、装饰边、横连杆抱箍（直径：89mm） 2. 产品尺寸：1065×350×120mm（铝壳灯体） 3. 面罩规格：φ300mm 4. 面罩材质：玻璃 5. 外壳材质：铝压铸 6. 表面处理：黑色喷塑哑光 7. LED数量：红60，绿56；倒计时：红140，绿140 8. LED波长：红：625nm；绿：505nm 9. LED直径：φ5mm 10. 单管电流：＜18mA 11. LED寿命：≥70000小时 12. 绝缘电阻：≥500MΩ 13. 介电强度：≥1440V 14. 中心光强：150~400 cd 15. 可视距离：＞300m 16. 可视角度：＞30° 17. 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 18. 功率：功率≤15W 19. 工作温度：-40 ~ +80℃ 20. 相对湿度：≤93% 21. 防护等级：≥IP53 | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 左转方向指示灯 | 1. 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍 2. 产品尺寸：1380×455×130mm（铝壳灯体） 3. 面罩规格：φ400mm 4. 面罩材质：玻璃 5. 外壳材质：铝压铸 6. 表面处理：黑色喷塑哑光 7. LED数量：红90，黄90，绿90 8. LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm 9. LED直径：φ5mm 10. 单管电流：＜18mA 11. LED寿命：≥70000小时 12. 绝缘电阻：≥500MΩ 13. 介电强度：≥1440V 14. 中心亮度：5000 ~15000 cd/m2 15. 可视距离：＞450m 16. 可视角度：＞30° 17. 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 18. 功率：功率≤20W 19. 工作温度：-40 ~ +80℃ 20. 相对湿度：≤93% 21. 防护等级：≥IP53 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 直行方向指示灯 | 1. 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍 2. 产品尺寸：1380×455×130mm（铝壳灯体） 3. 面罩规格：φ400mm 4. 面罩材质：玻璃 5. 外壳材质：铝压铸 6. 表面处理：黑色喷塑哑光 7. LED数量：红90，黄90，绿90 8. LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm 9. LED直径：φ5mm 10. 单管电流：＜18mA 11. LED寿命：≥70000小时 12. 绝缘电阻：≥500MΩ 13. 介电强度：≥1440V 14. 中心亮度：5000 ~15000 cd/m2 15. 可视距离：＞450m 16. 可视角度：＞30° 17. 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 18. 功率：功率≤20W 19. 工作温度：-40 ~ +80℃ 20. 相对湿度：≤93% 21. 防护等级：≥IP53 | 台 | 6 |  |  |
| 5 | 倒计时器 | 1. 面罩规格：800×600×420mm（带帽檐） 2. 产品尺寸：800×600×105mm 3. 数字尺寸：510×290mm 4. 计时方式：跟随/触发/RS485通信 5. 显示数值：红99~1；绿99~1；黄9~1 6. 面罩材质：PC 7. 外壳材质：铝、黑色喷塑 8. LED数量：红420，黄210，绿420 9. LED波长：红：625nm；黄：590nm；绿：505nm 10. LED直径：φ5mm 11. 单管电流：＜18mA 12. LED寿命：≥70000小时 13. 中心亮度：红＞5000 cd/m2；黄＞5000 cd/m2；绿＞5000 cd/m2 14. 可视距离：＞500m 15. 可视角度：＞30° 16. 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 17. 功率：≤25W 18. 工作温度：-40 ~ +80℃ 19. 相对湿度：≤93% 20. 防护等级：≥IP53 | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 盲人提示器（过人行道，语音提示） | 1. 产品尺寸：不大于260mm×160mm×100mm（长宽高） 2. 外壳材质：不锈钢壳体 黑色喷塑 3. 声响：700Hz正弦波，绿灯每秒响0.4秒，绿闪每秒响0.2秒 4. 夜间控制：光敏控制白天响，夜间不响 5. 喇叭功率：10W max 6. 声压级：白天70~90db，夜晚0db 7. 接口：红绿人行信号 8. 电源：220V(±20%)交流电，黑护套线；红：红灯，绿：绿灯；黑：零线 9. 工作温度：-20-85℃ 10. 工作湿度：5%-95% rh 11. 平均功率：白天功耗 < 8W，夜间功耗小于1W | 台 | 8 |  |  |
| （二） | 电警及卡口抓拍系统 |  |
| 1 | 900万电警抓拍单元 | 1. 设备包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等；图像传感器：采用1英寸GMOS；设备最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；亮度（灰度）鉴别等级不低于13级；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 2. 支持透雾、强光抑制、图像增强、区域裁剪、坏点校正、视频防抖、顺逆光亮度补偿等功能；护罩玻璃透光率≥99% 3. 支持识别车头6600种车辆子品 牌，车尾3500种车辆子品 牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96%（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 4. 支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍 5. 支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能 6. 支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 7. 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 8. 支持检测区域内车辆驶入驶离，停车时长检测功能（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 9. 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 10. 支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 11. 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 12. 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 13. 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 14. 支持对机动车占用非机动车道违法行为进行检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 15. 支持对违法变道行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 16. 支持绿灯路口违法停车、占用专用车道、车道内倒车等违法行为抓拍 17. 支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99% 18. 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97% 19. 支持不少于250种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99% 20. 支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测 21. 支持民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车民用车双行尾牌、使馆车牌、农用车牌；民航、SPIA等特殊车牌；福鼎电动车牌等车牌进行识别 22. 支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99% 23. 高低温试验应满足﹣45℃～90℃ 24. 外壳防护等级应不低于IP66 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 900万像素卡口抓拍单元 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；视频帧率：在1～25fps可调；分辨力：彩色≥2100TVL（分辨率为4096×2160，码率为8Mbps，帧率为25帧/s），视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 2. 图像传感器：采用1英寸GMOS，设备应采用深度学习芯片；最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800；亮度（灰度）鉴别等级不低于13级；支持数字降噪、信噪比、宽动态、快门自适应等功能；支持流量整形、曝光补偿、OSD颜色自定义、自动开启补光设备、信息发布、断电保护、区域曝光、IP地址过滤等功能；支持透雾、强光抑制、图像增强、区域裁剪、坏点校正、视频防抖、顺逆光亮度补偿等功能 3. 支持有雾情况能见度检测，能见度等级：无雾，薄雾，大雾和浓雾 4. 支持识别车头6600种车辆子品 牌，车尾3500种车辆子品 牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96% 5. 支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示 6. 支持根据黄牌、蓝牌、危化品车辆分别设置限速值 7. 支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置；支持通过浏览器设置场景模式为普通/背光/顺光/低照度/自定义1/自定义2；支持4个场景模式，并可按时间段进行自动切换 8. 支持驾驶员打电话、抽烟、未系安全带检测，支持车前窗香水盒、遮阳板等检测功能 9. 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 10. 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 11. 支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 12. 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 13. 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 14. 支持黄标车、危险品车、超速、低速、压线、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等检测功能 15. 支持驾驶员打手机检测，夜间补光正常情况下，白天和晚上的检出率和识别准确率均≥95% 16. 支持对机动车占用非机动车道违法行为进行检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 17. 支持对违法变道行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 18. 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97% 19. 支持不少于250种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99% 20. 支持民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车民用车双行尾牌、使馆车牌、农用车牌；民航、SPIA等特殊车牌；福鼎电动车牌等车牌进行识别 21. 支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别 22. 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 23. 支持非机动车/行人人体和人脸扣取上传 24. 支持人体特征识别，包括上下身颜色、年龄段、性别、戴眼镜、戴帽子、戴口罩、是否骑车、背包、拎东西、衣袖（长袖、短袖）、裙裤、骑车、朝向、骑车人数、发型（长发、短发） 25. 支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台 26. 支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99% 27. 电源插头与电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象；外壳防护等级应不低于IP66 28.需与交通信号控制机无缝对接。 | 台 | 4 |  |  |
| 3 | LED频闪灯 | 1. 配置≥16颗原装 进 口大功率白光（暖光）LED频闪灯； 2. 最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W 3. 设备至少具有1路频闪输入接口 4. 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 5. 频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 6. 支持频率及占空比保护功能 7. 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 8. 支持通过同步输出端口级联 9. 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 10. 支持通过RS485对补光灯升级程序 11. 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 12. 支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调 13. 频闪响应时间≤20微秒 14. 工作环境-40℃~85℃ 15. 防护等级≥IP66 16. 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作 17. 可外配光栅可有效减少周边光污染 | 台 | 12 |  |  |
| 4 | 爆闪灯 | 1. 设备至少具有1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1个照度传感器（光敏开关） 2. 补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度 3. 可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1~20级可调，； 4. 光斑覆盖范围可调节，可覆盖1~3条车道（每条车道3.75米） 5. 回电时间应≤50ms 6. 最大功耗＜300W 7. 在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作 8. 防护等级≥IP66 9. 单次闪光能量≥200J； 10. 色温＞4000K； 11. 支持5V电平量触发(可选开关量)， 12. 闪光次数≥2000万次； 13. 有效补光距离16m～25m； 14. 具有脉冲保护功能； 15. 可外配光栅可有效减少周边光污染 16. 可通过外部信号(可选配光敏、RS485)控制补光灯日夜亮度； | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 终端服务器 | 1. 设备至少具有2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口 2. 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量≥1GB 3. 配置≥8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口 4. 可通过客户端软件搜索8个100兆网卡所连设备的IP地址 5. 最多可接入12路IP摄像机(单路码率8M) 6. 摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 7. 从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 8. 支持1块3.5英寸硬盘或2.5寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘 9. 支持web、NTP、外置GPS模块方式校时 10. 数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 交通信号灯检测器 | 1. 具有6路RS485、16路AC220V信号灯输入接口、16路信号状态指示灯，1路RS485数据收发状态指示灯、1个5位拨码开关、1路5V电源输出接口 2. 检测信号灯电压范围AC110V~274V；信号灯输入端口有信号输入时，RS485端口会上传该端口的状态信息 3. 当有电压信号输入时，对应通道的状态指示灯点亮 4. 设备功耗小于3W 5. 设备在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障 6. 工作温度－40℃～80℃ | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 复合控制单元 |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 工业交换机 | 1、至少具备1个千兆SC光端口及4个百兆电口； 2、遮喷铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40，提供防护等级认证报告； 3、支持支持100-240V供电； 4、背板带宽不小于52Gbps，适用于需要高流量低延时业务； 5、运行温度 ：-40度到75度； | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 信号灯控制线 | KVV8*1.0 | 米 | 700 |  |  |
| 10 | 信号灯控制线 | KVV4*1.0 | 米 | 700 |  |  |
| 11 | 网线 | 超六类线 | 米 | 500 |  |  |
| 12 | 通讯线 | RVSP2*0.5 | 米 | 500 |  |  |
| 13 | 摄像机电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 500 |  |  |
| 14 | 主干电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |  |  |
| 15 | 辅助材料 |  | 批 | 1 |  |  |
| 四 | 桂花新村路口信号灯升级改造 |  |  |  |  |
| （一） | 交通信号灯系统 |  |
| 1 | 交通信号控制机 | 1. 支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长；（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 2. 支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控；（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 3. 支持通过平台软件图形化配置路口方案、检测器、信号灯连接关系、配时方案与时段信息等；（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 4. 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 5. 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 6. 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 7. 信号机控制软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》通讯协议的体系结构，支持180个对象，占对象总数的100%； 8. 支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制； 9. 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据； 10. 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案； 11. 支持公交车辆优先功能，可接入RFID设备并检测相应的公交车辆，当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先，支持用户自定义优先方式； 12. 需与泰宁县红绿灯管控平台无缝对接。 | 套 | 1 |  |  |
| （二） | 电警及卡口抓拍系统 |  |
| 1 | 300万电警抓拍单元 | 1. 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 2. 图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS;最大图像尺寸：≥2064×1544像素;字符叠加时最大可支持2064×2056；视频帧率：在1～50fps可调；亮度（灰度）鉴别等级不低于12级；支持透雾、强光抑制、区域裁剪、坏点校正、视频防抖、顺逆光亮度补偿等功能 3. 支持识别车头6600种车辆子品 牌，车尾3500种车辆子品 牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，白晚上的识别准确率均≥96% 4. 支持对设定区域内的机动车、非机动车是否悬挂车牌的情况进行检测并显示；样机抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子 5. 支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置 6. 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍 7. 支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 8. 支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍 9. 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测，准确率≥92% 10. 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 11. 支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 12. 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 13. 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 14. 支持绿灯路口违法停车、占用专用车道、车道内倒车等违法行为抓拍 15. 支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99% 16. 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97% 17. 支持不少于250种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99% 18. 支持对机动车占用非机动车道违法行为进行检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥99%，白天和晚上的识别准确率均≥99% 19. 支持对违法变道行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 20. 支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测 21. 支持民用车牌，警用车牌，军牌和武警车牌及2002式新车民用车双行尾牌、使馆车牌、农用车牌；民航、SPIA等特殊车牌；福鼎电动车牌等车牌进行识别 22. 支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99% 23. 高低温试验应满足﹣45℃～90℃；外壳防护等级应不低于IP66 24.需与交通控制信号机无缝兼容。 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 300万像素卡口抓拍单元 | 1. 设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；图像传感器：采用1/1.8英寸GMOS；设备应采用深度学习芯片 2. 最大图像尺寸：2064*1544（不含OSD叠加），最大可支持2064*2056（含OSD叠加） 3. 分辨力：彩色≥1400TVL；亮度（灰度）鉴别等级不低于12级 4. 支持数字降噪、透雾、感兴趣区域增强、信噪比、宽动态、快门自适应等功能；支持流量整形、曝光补偿、OSD颜色自定义、自动开启补光设备、信息发布、断电保护、区域曝光、IP地址过滤等功能；支持透雾、强光抑制、图像色彩增强、区域裁剪、坏点校正、视频防抖、顺逆光亮度补偿等功能视频帧率：在1～50fps可调 5. 支持有雾情况能见度检测，能见度等级：无雾，薄雾，大雾和浓雾 6. 支持识别车头6600种车辆子品 牌，车尾3500种车辆子品 牌，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率均98%，晚上的识别准确率均≥96% 7. 设备抓拍JPEG格式的图片后，可查看抓拍图片的压缩因子，支持根据黄牌、蓝牌、危化品车辆分别设置限速值 8. 支持三轮车/二轮车载人、非机动车逆行、摩托车/非机动车不带头盔等功能检测 9. 支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置 10. 支持通过浏览器设置场景模式为普通/背光/顺光/低照度/自定义1/自定义2；支持4个场景模式，并可按时间段进行自动切换 11. 支持驾驶员打电话、抽烟、未系安全带检测，支持车前窗香水盒、遮阳板等检测功能 12. 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 13. 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 14. 支持二轮车和行人捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 15. 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 16. 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 17. 支持黄标车、危险品车、超速、低速、压线、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等检测功能 18. 支持驾驶员打手机检测，夜间补光正常情况下，白天和晚上的检出率和识别准确率均≥95% 19. 支持对机动车占用非机动车道违法行为进行检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 20. 支持对违法变道行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 21. 支持13种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙；在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天识别准确率≥99%，晚上识别准确率≥97% 22. 支持不少于250种车标识别，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99% 23. 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 24. 支持非机动车/行人人体和人脸扣取上传，支持人体特征识别，包括上下身颜色、年龄段、性别、戴眼镜、戴帽子、戴口罩、是否骑车、背包、拎东西、衣袖（长袖、短袖）、裙裤、骑车、朝向、骑车人数、发型（长发、短发） 25. 支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台 26. 支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99% 27. 支持录像文件篡改提升功能，当录像文件被篡改后，可通过专用播放软件提出提示信息 28. 高低温试验应满足﹣45℃～90℃；外壳防护等级应不低于IP66 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 900万像素卡口抓拍单元 | 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等 像素：900W 分辨率：最大支持4096*2160 帧率：25fps 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； | 台 | 1 |  |  |
| 3 | LED频闪灯 | 1. 16颗原装 进 口大功率白光（暖光）LED频闪灯； 2. 最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W 3. 设备至少具有1路频闪输入接口 4. 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式 5. 频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节 6. 支持频率及占空比保护功能 7. 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设 8. 支持通过同步输出端口级联 9. 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭 10. 支持通过RS485对补光灯升级程序 11. 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态 12. 支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调 13. 频闪响应时间≤20微秒 14. 工作环境-40℃~85℃ 15. 防护等级≥IP66 16. 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作 17. 可外配光栅可有效减少周边光污染 | 台 | 12 |  |  |
| 4 | 爆闪灯 | 1. 设备至少具有1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1个照度传感器（光敏开关） 2. 补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度 3. 可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1~20级可调，； 4. 光斑覆盖范围可调节，可覆盖1~3条车道（每条车道3.75米） 5. 回电时间应≤50ms 6. 最大功耗＜300W 7. 在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作 8. 防护等级≥IP66 9. 单次闪光能量≥200J； 10. 色温＞4000K； 11. 支持5V电平量触发(可选开关量)， 12. 闪光次数≥2000万次； 13. 有效补光距离16m～25m； 14. 具有脉冲保护功能； 15. 可外配光栅可有效减少周边光污染 16. 可通过外部信号(可选配光敏、RS485)控制补光灯日夜亮度； | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 终端服务器 | 1. 设备至少具有2个RS-232接口、1个RS-485接口、1个VGA接口、2个USB接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个eSATA接口 2. 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量≥1GB 3. 配置≥8个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口 4. 可通过客户端软件搜索8个100兆网卡所连设备的IP地址 5. 最多可接入12路IP摄像机(单路码率8M) 6. 摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 7. 从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 8. 支持1块3.5英寸硬盘或2.5寸硬盘接入，最大兼容6TB硬盘 9. 支持web、NTP、外置GPS模块方式校时 10. 数据防删改功能：样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 交通信号灯检测器 | 1. 具有6路RS485、16路AC220V信号灯输入接口、16路信号状态指示灯，1路RS485数据收发状态指示灯、1个5位拨码开关、1路5V电源输出接口 2. 检测信号灯电压范围AC110V~274V；信号灯输入端口有信号输入时，RS485端口会上传该端口的状态信息 3. 当有电压信号输入时，对应通道的状态指示灯点亮 4. 设备功耗小于3W 5. 设备在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障 6. 工作温度－40℃～80℃ | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 复合控制单元 | 根据现场情况定制 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 工业交换机 | 1、至少具备1个千兆SC光端口及4个百兆电口； 2、遮喷铝合金外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40，提供防护等级认证报告； 3、支持支持100-240V供电； 4、背板带宽不小于52Gbps，适用于需要高流量低延时业务； 5、运行温度 ：-40度到75度； 6、具备公安部安全防范报警系统产品检测报告； | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 光纤收发器 | 1、≥1个千兆SC光端口及≥1个百兆电口； 2、支持支持100-240V供电； 3、运行温度 ：-40度到75度； | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 八角悬臂杆（含监控立杆、浇筑C25混凝土） | 悬臂杆长6-8米：高6.8米；立柱底部Φ300mm,立柱顶部Φ250mm，立柱壁厚≥6mm；挑臂钢管末端Φ110mm，挑臂壁厚≥4mm； | 根 | 4 |  |  |
| 11 | 网线 | 超六类线 | 米 | 400 |  |  |
| 12 | 摄像机电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 600 |  |  |
| 13 | 主干电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |  |  |
| 14 | 辅助材料 | 根据现场情况定制 | 批 | 1 |  |  |
| 五 | 运维系统建设 |
| 1 | 前端设备运维 | 因市政施工等原因，造成设备移位修复，更换多媒体箱费用 | 批 | 1 |  |
| 六 | 摄像机线路接入 |
| 1 | 前端点位链路(五年)(核心产品) | 50M前端点位链路（五年） | 链路 | 25 |  |

14.3合同包3 工程量清单

| 序号 | 货物名 称 | 主要设备技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高清视频监控系统建设（33路） |  |  |  |
| 1 | 400万全结构化摄像机 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片，镜头接口应采用C或CS接口。 3. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 5. 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 6. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 7. 宽动态能力不小于120dB。 8. 信噪比不小于58dB，在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 9. 需支持五码流技术，主码流最高≥2560x1440@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。 10. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 11. 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 12. 支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 13. 在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%。 14. 在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。 15. 支持行人、非机动车属性提取。 16. 支持人脸抓拍、人体检测、人脸人体检测三种模式。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 17. 可识别不低于170种车辆品 牌，车辆品 牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于97%。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 18. 可识别不低于3600种车辆子品 牌。 19. 车辆子品 牌识别白天准确率大于97%，晚上准确率大于93%。 20. 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于95%。 21. 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。 22. 车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。 23. 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。 24. 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 25. 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。人脸检出率不小于99%，支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 26. 需支持本地SD卡存储，最大支持512G，不低于IP67防护等级。 | 台 | 18 | 前端探头部分 |
| 2 | 400万全结构化高清球机 | 1. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片；支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 2. 摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm 3. 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx，红外距离不小于250米 4. 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 5. 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 6. 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。 7. 摄像机宽动态范围不小于120dB 8. 可对距设备100米处的人脸进行抓拍，可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 9. 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 10. 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 11. 设备可对监视画面中不小于40个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 12. 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍 13. 在混合目标检测模式下，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。 14. 在混合目标检测模式下，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99% 15. 在混合目标检测模式下，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 16. 设备可显示行人、非机动车的属性。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 17. 可抓拍距设备100米处的人脸，可抓拍距设备150米处的人体及车辆。 18. 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。 19. 设备至少支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 20. 可识别不低于170种车辆品 牌，车辆品 牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 21. 可识别不低于3600种车辆子品 牌，车辆子品 牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%。 22. 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%；可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97% 23. 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±25%或DC24V±25%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 15 | 前端探头部分 |
| 3 | 补光灯 | 1. LED常亮灯 2. 光源类型：原装 进 口大功率LED，三车道补光 3. LED灯珠数量：≥16颗 4. 发光角度：40° 5. 最佳补光距离：16米-25米 6. 触发方式：光敏控制 7. 防护等级：IP66 | 盏 | 18 | 前端探头部分 |
| 4 | 摄像机支架万向节 | 定制 | 副 | 18 |  |
| 5 | 球机支架 | 定制 | 副 | 15 |  |
| 6 | 监控杆件 | 根据现场情况采用倒L形定制杆， 高6M，横臂1-3M，表面烤漆，垂直采用Q235B钢管（0-1.5M: Φ165；1.5-6M: Φ114） | 根 | 29 |  |
| 7 | 监控杆地垄 | 定制 | 根 | 31 |  |
| 8 | 光纤收发器 | 1、至少具备1个千兆SC光端口及4个百兆电口； 2、支持支持100-240V供电； 3、运行温度 ：-40度到75度； | 台 | 31 |  |
| 9 | 智能箱 | 1. 箱体内部包括以下设备：智能控制器（导轨式控制器，提供≥2个交流≥220V控制通道及≥3个直流12V通道）、50W直流开关电源、≥3个新国标五孔插座、≥12芯熔纤盘及光纤固定器、直流12V温控风扇、接线端子若干、自动重合闸、电源防雷、2P空气开关； 2. 箱体顶部为斜坡设 计； 3. 门锁：三角锁； 4. 支持负载启停控制的作用，同时具备与管理系统通过网口双向通信的能力，支持故障告警。 5. 在室外环境温度、湿度、灰尘、电磁扰动条件下长期稳定可靠运行的要求。 6. 支持控制ONU、PDU及补光灯启停，控制风扇及电源规格适应的摄像机启停。 7. 支持摄像机交流输出控制，具有摄像机状态检测，能够检测出断电。 8. 1路检测微动开关显示机箱门状态，1路监测重合闸状态，1路监测电源防雷器状态。 9. 控制器具备：≥2路干接点输入、≥2路DC12V输出 10.支持柜门状态检测，支持箱门打开告警 11. 支持网络传输设备定时或手动重启，当监测接入的网络断开时，可进行自动重启。 12. 可检测温度等，实现自动温控功能。支持风扇单次运行时间统计和总运行时间统计。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） 13. 支持通过web方式直接查看数据，配置IP地址、中心平台地址、传输模式：支持通过web进行远程固件升级。 14．设备箱能满足在AC 160V～270V 工作电压范围内正常工作。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） 15．工作温度满足：-40℃~80℃，外壳防护等级：≥IP55。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原价备查） | 个 | 31 |  |
| 10 | 网络线 | UTP-6E | 米 | 1000 |  |
| 11 | 摄像机电源线 | RVV 3*1.0 | 米 | 1000 |  |
| 12 | 主干电源引入（电力电表箱---监控杆多媒体内） | 根据现场实际情况，含电力公司开表费用、电源线RVV3*2.5或RVV2*4、架空敷设PVC管及镀锌钢绞线、路面开挖及修复等 | 处 | 29 |  |
| 13 | 附件及其他材料 | 根据现场情况定制 | 项 | 1 |  |
| 二 | 数据处理和存储系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 视频云存储存储节点主机 | 1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统 2. 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 4. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5. 数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布。 6. 可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 7. 一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 8. 支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统）。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 9. 支持聚合下载，即并发从多台存储节点中下载某一个时间段录像、图片、智能结构化数据、文件。（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 10. 支持按照设备可用容量实现负载均衡，各存储节点上存储的数据量在稳定状态下保持均衡，差距小于5%； 11. 云存储支持双控设备双active的工作方式，存储任务和压力平均分摊到两个控制器上面（需提供在招标日期之前由公安部授权机构出具的检测报告复印件，原件备查） 12. 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1。 13. 云存储支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度。 14. 支持录像隐藏功能，对选定视频片段做标签并设定周期后，在周期内录像隐藏不可见且不被覆盖。 15. 支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速。 16. 支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统；支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证。 17. 支持回收站功能， 防止数据误删， 支持回收时间配置。 18. 支持时区设置，支持客户端与云存储设备在不同的时区，录像时间段不受异地时区影响。 19. 云存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响。 20. 支持云存储容量自动检测功能，支持当前云存储容量不足时视频录像可根据策略自动切换到其它云存储中进行存储。 21. 视音频流能直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，由云存储服务器本机直接对流媒体进行存储转发，无需配置存储转发/流媒体服务器。 22. 支持按毫秒级自定义时间段进行视频精准检索、回放、下载，回放支持豪秒级定位回放、关键帧回放、回放暂停、倍速快放、慢放等。 23. 支持自定义时间段锁定图片，锁定时间可设置，可执行手动解锁或锁定时间到期后自动执行解锁，在锁定时间段内，图片不会被覆盖。 24. 支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖。 25. 支持存储节点及硬盘即插即用，原数据无需迁移，无需任何配置，一分钟内完成扩容。支持在线增加和移除存储节点、硬盘，扩容后新写入的数据可自动被分配到新的节点上，支持自动负载均衡。 26. 支持业务数据的存储周期管理。可按策略对业务数据进行自动清理，存储周期可以按容量或时间方式进行配置。 27. 支持同一个资源池中创建不同的存储级别，可根据业务类别不同分别创建视频池、图片池、通用池、文件池; 28. 存储运维精细化：支持在运维监测功能页面显示存储硬盘的健康状态，便于存储硬盘的生命周期管理。 29. 支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常。 30. 需与泰宁县公安局现有云存储系统无缝兼容。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 企业级硬盘（6T） | SEAGATE,ENTERPRISE CAPACITY 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s | 台 | 36 |  |  |
| 三 | 视频专网等级保护安全建设 |  |  |  |
| 1 | 下一代防火墙(运营商汇聚接入+应用服务区前端) | 1.网络吞吐率≥20Gbps，并发连接≥370万，新建≥13w；≥6个千兆电口，≥1个扩展槽；≥2口万兆SFP+接口卡；含≥3年IPS+应用安全防护+防病毒功能 2.支持独立按键bypass开关，扩展卡电口支持bypass，支持独立MGT口和HA口（提供产品截图或官方技术说明文档） 3.必须支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署 4.根据防火墙转发策略，支持8元组（应用、用户等）进行流量镜像 5.支持透明NAT（提供产品功能截图） 6.支持基于标准SYSLOG及二进制NAT的日志格式；支持二进制日志外发，支持日志服务器负载，支持3种方式。 7.必须支持会话控制功能，要求能够基于源、连接数做会话数限制，支持按照用户、应用、时间、接口类型、地址、服务等方式对数据进行访问控制 8.满规格策略数和单条策略新建性能下降不超过5% 9.具备对应用程序的识别和控制能力。应用程序特征库不少于2700种，并支持在线更新或手动更新； 10.支持静态和动态路由，动态路由至少包括：BGP/RIP和OSPF动态路由协议；静态路由协议支持基于源地址、目的地址、源接口的路由；支持ISP路由并内置多运营商路由表，支持ISP路由 11.必须支持基于用户、应用等7元组的策略路由，必须支持IPv6策略路由，必须支持应用引流。（提供产品功能截图） 12.支持虚拟系统，基于CPU和接口的虚拟化技术，能把一台防火墙虚拟为多台资源、业务独立的防火墙。 13.支持HTTPS过滤，支持自定义URL分类过滤 14.支持9种Qos通道优先级调整 15.支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀、病毒库自动更新、虚拟脱壳、自定义查杀文件大小、查杀可疑病毒、可疑脚本、图片病毒、查杀邮件正文、附件、网页及下载文件中包含的病毒 16.预定义20种文件类型，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描 17.支持400万余种病毒的查杀，病毒库支持在线或者离线升级 18.支持攻击源地图实时展示，支持TOP 10攻击源、攻击目的、攻击事件统计（提供产品功能截图） 19.内置IPS特征库，特征库数量不少于3000条，支持检测库11000+，兼容CVE/CNCVE,支持事件集自定义自动和手动两种更新，支持应急事件及时更新 20.支持与现部署视频专网“一机两用”系统通过专用接口进行数据对接，实现联动及获取现有保护，信任等设备信息；（提供数据对接文档） | 套 | 2 | 视频专网区 |
| 2 | 运维安全审计（堡垒机） | 1.≥1U标准机箱，单电源，板载≥2个USB, ≥1个RJ45串口，≥6个千兆电；≥1个网络接口板扩展槽位；≥1T硬盘，支持管理资源数≥100台，采用专用安全操作系统； 2.物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构，不改变运维人员的运维习惯； 3.支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式；支持Windows AD域账号与堡垒主机账号周期比对，自动或手动删除或锁定失效的域账号 4.支持自动改密功能，支持对unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、中间件资源进行密码变更；密码变更可以根据密码策略的要求进行变更，变更的密码符合密码策略中关于密码强度的要求。（提供产品功能截图） 5.运维人员可将经常访问的资源添加到收藏夹，将登录配置保存为默认后，可以一键快速登录目标资源；支持多个不同类型的资源批量单点登录，支持网络设备enable和unix主机su等身份切换的单点登录功能（提供产品功能截图） 6.支持紧急运维流程，当运维人员需对目标设备进行紧急运维时，可通过紧急运维流程直接访问目标设备，同时记录为紧急运维工单，便于相关审批人事后对该流程进行确认以及审计员事后查看 7.支持自定义角色。将堡垒机功能模块按需分配给角色，角色可按照组节点进行定义，从而实现分层分级管理模式。（请提供产品界面截图） 8.支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史（提供产品功能截图） 9.图形资源访问时，支持键盘、剪切板、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、文件传输记录的指 定位置开始回放。 10.支持日志数据的外置存储备份，支持NFS和windows文件共享协议，远程审计存储和本地存储对审计员透明。 11.支持与现部署视频专网“一机两用”系统联动，实现资产数据同步，保证整体资产完整准确。（(提供功能技术文档)） | 套 | 1 | 运维区 |
| 3 | 安全日志审计 | 1.≥1U标准机箱，单电源，板载≥2个USB, ≥1个RJ45串口，≥6个千兆电；≥1个网络接口板扩展槽位；≥2T硬盘；数据源数≥30个；≥8000EPS（事件每秒） 2.提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构。支持单级部署，多级部署；上级可以查看下级安全事件信息。 3.最少支持采集数据源MAC、数据源IP、数据源PORT、数据目的MAC、数据目的IP、数据目的PORT、传输数据包数、传输字节等内容（提供产品功能截图） 4.支持采集windows主机、linux主机系统日志，可使用采集AGENT 5.支持与第三方应用系统对接，可导入扫描结果，支持定制API进行采集 6.通过流量发现未知资产、违规外联行为、异常通讯端口、异常通讯协议、违规访问设备等异常行为 7.支持数据链路层协议、IP层协议、TCP层协议、应用层协议的识别。 8.对应用层协议的识别，支持不少于150以上常用协议。 9.对http协议支持请求url，请求方法，返回状态码等内容审计（投标时提供产品截图） 10.支持对原始数据进行完整性校验，支持自动补缺；支持内置过滤策略，对数据进行自动过滤处理；支持内置归并策略，对数据进行自动归并处理；支持内置关联分析策略，可以设定告警策略的参数 11.支持生成处置报告，并对处置报告进行查询 12.内置丰富的审计，包括日志审计，会话审计；内置丰富的报表，包括登录报表，web报表，防火墙报表，Sftp/Ftp报表，数据库审计报表；支持灵活的自定义报表，可以手工添加报表 13.可以根据自定义报表组合成大屏，大屏的布局可以灵活定义，横竖空间可以合并（提供产品功能截图） 14.支持FTP备份方式对数据进行远程备份 15.支持web页面拓扑管理，可编辑查看拓扑，拓扑可以关联资产。（提供产品功能截图） 16.支持主机性能采集，包括cpu，内存，交换分区，流量等；支持主机发现功能，可以发现设备和设备对外开放的端口。 17.支持日志和所有报表的数据权限管理，不同的用户可以看到不同的数据和报表 18.支持三权分立，分为配置管理员、用户管理员、审计管理员 19.支持与现部署视频专网“一机两用”系统联动，实现资产数据同步，保证整体资产完整准确。（(提供功能技术文档)） | 套 | 1 | 运维区 |
| 4 | 数据库审计系统 | 1.标准2U，≥6GE电(可扩展2GE光)，单电源，≥8G内存，I3系列双核CPU ，≥1TB硬盘；SQL处理能力≥20000条/s；SQL存储能力≥35亿条 2.支持Oracle、Mysql、SQL Server、Db2、Sybase、达梦、人大金仓、神州通用、Hadoop Hive等主流数据库。 3.支持内置高风险规则，防范维护人员执行no where 删除、tr uncate table等合法的授权的高危操作检测 4.自动学习的特征有：数据库用户、源IP、目标数据库 、源应用程序、主机名、系统用户名、表与操作、查询组、特权操作等 5.支持用户名+客户端IP绑定的形式进行特征学习（针对CS架构情况下，多个终端使用相同的数据库用户） 6.支持数据库连接工具白名单功能，自动忽略数据库连接工具访问数据库的默认操作 7.支持特征方式的缓冲区溢出检测规则 8.支持Oracle变量绑定、双向审计、存储过程、SQL Server辅助登录 9.以曲线连接多点的形式展示用户的访问来源、目标、操作的轨迹 10.支持实时的网络流量监控，实时/历史的入库日志流量监控（提供产品功能截图） 11.支持以相同的规则、引擎的方式进行告警日志汇总显示 12.支持以风险等级、匹配的策略、时间、其他操作条件对告警日志进行查询（提供产品功能截图） 13.支持可以根据需要再使用内置模板的情况下，设置检索条件进行实时统计分析 14.支持对数据库系统进行全面的状态监控，实时监测数据库系统的运行参数，包括监视器信息、连接时间、用户活动、表空间状态、SGA状态、数据文件性能、回滚段、缓冲区、锁统计、cache信息、线程信息等参数，保证数据库系统运行稳定 15.支持的内置报表模板不少于30个，可以从来源分析、执行时长分析、操作类型分析、特权操作、登录情况等维度展示数据库的访问情况（提供产品功能截图） 16.支持以旁路情况下，在数据库服务器和数据库上部署探针的方式对数据库进行审计 17.支持与现部署视频专网“一机两用”系统通过专用接口进行数据对接，同步组织机构信息。(提供专用接口技术文档) | 套 | 1 | 服务器应用区 |
| 5 | 主机加固系统 | 1.采用主动防御机制，使用基于操作系统内核级的安全加固技术； 2.支持多操作系统平台，包括windows/Linux/Solaris/HP-UX/AIX等系列操作系统的安全加固 3.管理平台提供统一视角对主机资产进行管理，对资产信息实时采集；支持对主机账户管理、主机网络管理、进程管理、服务管理、资产管理。同时提供资产信息； 4.支持基于硬件USB-key的双因素身份认证功能，对登录被加固操作系统的用户进行双重认证；（提供产品功能截图） 5.为被加固操作系统提供暴力破解防护功能，支持对不同被加固系统配置不同阈值。当被加固操作系统遭遇字典攻击、穷举等暴力破解行为时，达到阀值，立即锁定攻击源。同时支持手动、自动两种解除锁定模式。 6.内置弱口令密码字典，支持对被加固操作系统账户进行弱口令检测，当发现被加固操作系统存在弱口令账户风险时，管理平台提供告警及审计； 7.支持多个证书用户同时基于双因素身份认证方式登录被加固操作系统。支持操作系统本地用户或域用户通过本地或远程方式登录被加固操作系统时的双因素身份认证；（提供产品功能截图） 8.可控制被加固操作系统用户密码的复杂性和登陆失败处理，从而增强系统用户身份鉴别的安全性。支持USB-key与用证书用户进行绑定，确保用户身份唯一性。支持在USB-key PIN码错误输入次数超出阀值后对其进行锁定； 9.提供的USB-KEY双因素身份认证功能，兼容以堡垒机形式登录被加固操作系统，同时兼容支持CA认证。兼容提供标准接口的硬件USB-KEY设备进行认证；（提供产品功能截图） 10.采用白名单方式对被加固操作系统可执行程序，进行基于内容的hash采集；并且支持在执行程序启动时，进行实时的hash值校验，校验不通过拒绝启动，阻止非授权程序运行； 11.支持对Windows系列被加固操作系统，提供基于内容hash值校验的白名单功能，执行程序控制类型包括：PE格式文件（exe、dll、sys、msi、com、drv、bin等）、脚本文件（bat、cmd、vbs、等）。支持对类Unix系列被加固操作系统，提供基于内容hash值校验的白名单功能，执行程序控制类型包括：ELF格式文件、so、ko、bin等、脚本文件（shell、python、perl、class等）；（提供产品功能截图） 12.支持对被加固操作系统的网页程序，提供基于内容hash值校验的白名单功能，执行程序控制类型包括asp、php、jsp，支持在网站脚本程序被加载时进行实时的内容hash值校验，校验不通过拒绝加载，阻止非授权网站脚本程序运行；（提供产品功能截图） 13.提供对白名单中所包含执行程序及脚本文件的防篡改保护，拒绝非授权的修改、删除等操作； 14.支持针对windows主机注册表进行完整性检测，支持通过管理平台集中收集、集中检查、集中展示结果。支持展示修改前和修改后的对比信息； 15.管理平台自身支持基于OTP动态口令的身份认证，同时支持对访问源的IP地址、访问时间段进行控制。管理中心支持配置密码策略，防止暴力破解；（提供产品功能截图） 16.支持通过管理平台集中自动化部署被加固操作系统，支持一键完成自动化检测环境、自动化安装、自动化启动、自动化注册，管理平台可直接对通过自动化部署的被加固操作系统进行配置管理； 17.支持与现部署视频专网“一机两用”系统通过专用接口进行数据对接，同步组织机构信息。(提供专用接口技术文档) | 个 | 20 |  |
| 6 | 管理区接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 2.千兆电口≥24个，千兆SFP≥4个； 3.支持三层路由协议，包括RIP、RIPng、OSPF； 4.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 5. 配置五年设备维保服务 | 台 | 1 |  |
| 7 | 等保评测服务 | 协助客户顺利通过等保测评，服务内容包括但不限于：前期咨询、预测评、相关整改配合和测评配合等，直至测评通过。 | 套 | 1 | 运维区 |
| 8 | 等保测评费 | 系统测评费 | 套 | 1 | 运维区 |
| 9 | 视频前端接入风险控制平台 |  | 套 | 200 |  |
| 四 | 摄像机线路接入 |
| 1 | 前端点位链路(五年)（核心产品） | 50M前端点位链路（五年） | 链路 | 31 |  |
| 五 | 运维系统建设 |
| 1 | 前端设备运维 | 因市政施工等原因，造成设备移位修复，更换多媒体箱费用 | 批 | 1 |  |

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省三明市泰宁县公安局 
2、交付时间：本项目总工期为自合同签订之日起150天交付使用，中标人到期应将系统完整的交付采购人投入使用。若因中标人原因造成未能按照合同约定时间完成项目建设的，应按照合同约定支付相应违约金。
3、交付条件：按合同约定
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | （1）验收标准：所有货物按厂家产品验收标准（符合或优于国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件、合同等有关部分内容进行验收。所有产品的质量必须符合《产品质量法》的要求。 （2）验收步骤： 第一步：到货检验。中标人需提供设备、安装材料、工具和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购方与监理方认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向采购方提供货物制造厂的出厂检验合格报告、质量合格证书（或法定计量部门出具的检定证书）、原装拼配货物的证明资料和文件。采购方在设备到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对。由中标人和采购方共同对设备的数量、其质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。 第二步：货物验收。货物安装完成后，由中标人同采购方一同对货物进行联合验收，验收结果应符合国家规范及用户使用要求。各项指标和参数应符合招标文件、投标文件、产品彩页的技术规格要求，采购方有权委托第三方监理单位或机构对货物性能、精度进行校核。在此期间，若发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换，并重新检测、调试直至验收合格交付使用。 （3）系统整体验收：供货方应提供设备的出厂检测报告，经业主认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准。业主可对仪器进行复检与性能测试，供货方应邀请有资质第三方评测公司协助此项工作。验收过程中产生的一切费用由中标方承担。安装调试后，仪器有需要检定/校准的，再通过有资质的计量检测机构检定/校准后作为验收条件之一。若不确定，可先验收，在检定/校准。时间为保修期内有效，费用由供货方提供。 （4）验收结果经双方确认后，三方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。 （5）若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。 （6）一切安装费用及现场验收费用由中标人负责。 （7）技术资料要求：中标方应向采购方提供完整的技术资料壹套。提供完整的技术资料，包括：货物的出厂检验报告、合格证书、装箱单、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；货物安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；配置清单、分项价格及耗材价格；备品备件易耗件清单等。 （8）本次项目对于二级等保评测，如中标方未取得相应证书，将扣除与等保有关的相应所有费用。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 该项目从终验合格之日起开始付款，支付周期为60个月，采购人将每月根据设备的运维情况进行相应付款，直至合同周期结束。 |

包：2
1、交付地点：福建省三明市泰宁县公安局 
2、交付时间：本项目总工期为自合同签订之日起150天交付使用，中标人到期应将系统完整的交付采购人投入使用。若因中标人原因造成未能按照合同约定时间完成项目建设的，应按照合同约定支付相应违约金。
3、交付条件：按合同约定。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按国家标准、招标文件、设 计方案及合同约定验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 该项目从终验合格之日起开始付款，支付周期为60个月，采购人将每月根据设备的运维情况进行相应付款，直至合同周期结束。 |

包：3
1、交付地点：福建省三明市泰宁县公安局 
2、交付时间：本项目总工期为自合同签订之日起150天交付使用，中标人到期应将系统完整的交付采购人投入使用。若因中标人原因造成未能按照合同约定时间完成项目建设的，应按照合同约定支付相应违约金。
3、交付条件：按合同约定。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按国家标准、招标文件、设 计方案及合同约定验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 该项目从终验合格之日起开始付款，支付周期为60个月，采购人将每月根据设备的运维情况进行相应付款，直至合同周期结束。 |

包：4
1、交付地点：福建省三明市泰宁县公安局 
2、交付时间：本项目总工期为自合同签订之日起150天交付使用，中标人到期应将系统完整的交付采购人投入使用。若因中标人原因造成未能按照合同约定时间完成项目建设的，应按照合同约定支付相应违约金。
3、交付条件：按合同约定。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按国家标准、招标文件、设 计方案及合同约定验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 合同签订生效后3个工作日内，支付合同价款的50%。 |
| 2 | 45 | 项目通过初验收合格之日起3个工作日内支付合同价款的45%。 |
| 3 | 5 | 项目通过初验收合格之日起3个工作日内支付合同价款的45%。 |

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

1、货物基本要求

（1）投标人须对货物的技术、售后 服务等要求作出明确承诺和说明。投标人应对所提供的证明或佐证材料真实性负责，未提供证明或佐证材料的及提供虚假材料谋取中标的其投标无效，投标保证金将不予退还，并列入不良行为记录名单。

（2）投标人所投货物应是原装、全新的经出厂检验合格的产品。积压的库存商品排除在外；完全符合采购要求规定的质量、规格和性能的要求，配附完整的出厂配置及附件。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。所投货物纳入强制性产品的认证的产品必须取得强制性产品认证；拒绝未取得相应认证的产品，拒绝无中文标识的产品。供货产品的设 计、制造、质量、包装等均应满足《产品质量法》的要求。技术标准必须符合或优于国家最新颁布的有关标准。

（3）投标人必须列出全部货物的明细表，包括产品名 称、品 牌、型号、配置、数量、单价、总价、投标总价、备注等；列出包中每个货物未列入的满足工程采购所必需的其他配备要求的明细表。

（4）投标人须根据招标文件中货物安装、验收、培训等基本要求，制定货物发运、安装、验收、培训等工作方案。

2、保密要求

由于本项目涉及到大量的公安系统及数据，中标人要约束其单位和参与人员的行为。不经采购人书面同意，中标人不得在本系统中接入任何其它网络用户、不得将系统或数据提供给第三方使用。双方必须对合 作过程中涉及的业务需求、协议、系统设 计、技术成果等内容和相关事务保密，未经许可，不得向第三方提供，并不得用于与本项目无关的其它场合，采购人保留追究责任的权利。

3、安装、安装调试

（1）中标人应负责将设备初验收合格后，运至用户所在处并提供设备的免费安装、安装调试。

（2）中标人负责组织专业技术人员进行设备安装、安装调试，用户应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（3）安装调试到位后的设备由中标人及用户共同进行质量验收签字。

（4）设备验收前，中标人须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。

（5）中标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

（6）中标人在用户安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

4、技术培训

（1）项目建设过程需对相关人员进行技术培训，在项目投入运行后对用户开展有针对性的系统操作培训，包括用户集中培训、领导点对点培训、关键岗位和角色的跟班培训等，以保证系统技术和管理人员、领导及时、准确地了解和熟练地掌握系统的操作。

（2）为了保证投标人所提供的系统设备良好运行，要求中标人负责对项目提供有关系统设备（软件）功能、安装、操作、设 计、维护等方面的现场培训，使其具备熟练地使用设备、判断处理设备故障、熟练维护设备的能力，能指导单位其他人员进行日常维护工作。承担培训的负责人需具备合格的资历和执教能力，培训费用由中标人自行承担。
5、售后 服务

（1）长期提供良好的技术支持及备品备件的优惠供应；

（2）从工程竣工验收合格之日起开始，免费保修服务为五年，质保期内供应 商免费提供上门服务，终身维护。保修期内如设备、材料或安装出现质量问题（人为、自然灾害除外），中标人必须负责免费修理或个更换。同时负责过程中发生的运输、保险、安装、检测等有关全部费用。

（3）若货物出现质量问题时，中标人响应时间应为2小时以内做出响应，并在24小时（含24小时）内到达故障现场，48小时内修复使用；若 48小时内无法排除故障的，则应提供相应的备用设备以保证用户方的正常使用。

（4）保修期间及保修期后，定期派工程师到现场对系统进行检测保养，发现问题时修复；帮助用户制定系统的使用和日常维护制度；若因维修需要，需将系统部分隔离或停电，事先通知用户在得到用户的认可后，方能进行隔离或停电；

（5）保修期结束前，中标人需派专业技术人员对整个系统进行一次全面的维护和检查，对系统中暴露出的问题或隐患及时修复，并以书面报告形式呈报用户。同时，对用户提供长期的技术支持；

（6）投标人应根据招标文件的质量保证、售 后 服 务基本要求，对投标产品的质量保证、免费保修期、特殊保修条款、有偿服务范围和免费更换配件等作出明确承诺和说明。各投标人还可视自身能力在投标文件中可提供更优、更合理的售 后服务计划（含质保期时间）和内容。

（7）保修期结束后，中标人有责任（或在货物使用地区指 定有能力的代 理人）对货物在必要时进行定期维护和修理，投标人在投标文件中必须明确说明。

6、验收要求

（1）验收标准：所有货物按厂家产品验收标准（符合或优于国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件、合同等有关部分内容进行验收。所有产品的质量必须符合《产品质量法》的要求。

（2）验收步骤：

第一步：到货检验。中标人需提供设备、安装材料、工具和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购方与监理方认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向采购方提供货物制造厂的出厂检验合格报告、质量合格证书（或法定计量部门出具的检定证书）、原装拼配货物的证明资料和文件。采购方在设备到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对。由中标人和采购方共同对设备的数量、其质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

第二步：货物验收。货物安装完成后，由中标人同采购方一同对货物进行联合验收，验收结果应符合国家规范及用户使用要求。各项指标和参数应符合招标文件、投标文件、产品彩页的技术规格要求，采购方有权委托第三方监理单位或机构对货物性能、精度进行校核。在此期间，若发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换，并重新检测、调试直至验收合格交付使用。

（3）系统整体验收：供货方应提供设备的出厂检测报告，经业主认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准。验收过程中产生的一切费用由中标方承担。安装调试后，仪器有需要检定/校准的，再通过有资质的计量检测机构检定/校准后作为验收条件之一。若不确定，可先验收，在检定/校准。时间为保修期内有效，费用由供货方提供。

（4）验收结果经双方确认后，三方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

（5）若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

（6）一切安装费用及现场验收费用由中标人负责。

（7）技术资料要求：中标方应向采购方提供完整的技术资料壹套。提供完整的技术资料，包括：货物的出厂检验报告、合格证书、装箱单、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；货物安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；配置清单、分项价格及耗材价格；备品备件易耗件清单等。

（8）本次项目对于二级等保评测，如中标方未取得相应证书，将扣除与等保有关的相应所有费用。

7、索赔

（1）未按期交货的违约责任

如果中标人未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在中标人书面同意支付延期交货违约金的条件下，采购人有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，采购人同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。每逾期1天，中标供 应商应按迟交货物金额的1 ‰向采购人支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中予以扣除。若中标供应 商逾期交货达30天（含30天）以上的，采购人有权单方面解除本合同，中标供应 商仍应按上述约定支付延期交付违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

（2）若中标人在规定的时间内无法按本项目要求实现系统间对接的，视为未按要求提交货物，不予验收该项目，直至解除项目合同，采购人保留追究中标人相关责任的权利。

（3）除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

8、考核指标及运营维护服务评分办法

（1）中标人要成立专门的项目管理机构和运维团队负责该项目的运维管理，并制定详细的责任分工和故障处理流程等规章制度，建立完善的运维体系。

（2）中标人应按照采购人现行的运维管理规定开展运维工作，运维管理规定的相关内容由采购人负责解释。

（3）考核指标及运营维护服务评分办法

| 监控系统设备硬件、软件 |
| --- |
| 项目名 称 | 考核指标 | 分值 | 备注 |
| 监控在线率（70分） | 在线率≥95% | 70 |  |
|  | 90%≤在线率＜95% | 60 |  |
|  | 80%≤在线率＜90% | 50 |  |
|  | 在线率＜80% | 0 |  |
| 故障及时处置率 （20分） | 故障及时处置率=(规定时间内故障修复数／故障发生数）×100% | 20×故障及时处置率 |  |
| 定期巡检服务考核指标：（10分） | 定期巡检服务每个月≥1次，得10分（发现护罩污渍未清洗或枝叶遮挡未修剪等问题每路次扣0.5分、后端平台服务器等设备未巡检杀毒、打补丁等问题每次扣1分。） | 10 |  |
| 其它情况加、扣分 |
| 发生特大案事件现场周边不能调取图像的每路扣2分，最多扣10分 |
| 发生重大案事件现场周边不能调取图像的每路扣1分，最多扣10分 |
| 针对特大案事件在图像保障工作中有突出成绩每次加2分，最多加10分 |
| 针对重大案事件在图像保障工作中有突出成绩每次加1分，最多加10分 |

备注：监控在线率以平台运维管理系统统计的月平均在线率为准，故障及时处置及时率以售 后 服 务第（3）条要求的故障响应和修复时效为准，因客观原因无法修复的，因及时向采购人报备，经采购人审核同意后不计入故障数量，但因无备品备件无法在规定时效内修复的，不属于客观原因，仍计入故障数量。定期巡检服务包含前端摄像机杆件和护罩清洗以及枝叶遮挡修剪、后端平台服务器等设备巡检杀毒、打补丁等。

（4）考核计分及管理

本项目自验收通过交付使用起，对中标人的运营维护服务每月按上述评分办法进行考评打分，支付投标人每月相应服务费用。综合评分结果在线率90分以上（含90分）按100%支付，低于在线率90分（不含90分）按得分比例支付当月相应费用（如在线率89分=单月付款*89%）

9、其他要求

（1）本项目为交钥匙工程，所有费用均包含在投标总价中，投标人应充分考虑工程成本，包括：招标文件中的产品、配套设施、辅助材料、土建改造、摄像机立杆、劳务、运输、保管、管理、装卸、安装、调试、人工、保险、税金、保修期内系统运行维护费、项目光缆租金、政策性事件规定、施工措施费等，不再支付其他任何费用。实际采购数量有减少时，结算金额按中标单价与实际采购数量进行核减；

（2）设备清单中所列的设备为本项目主要设备及工程量清单，投标人须根据本项目的实际需求进行完善性设 计、规划及补充，费用应包含在投标报价中；

（3）本项目新建的监控设备，须能够无缝接入泰宁县公安局的视频共享平台，投标方应充分考虑并承担对接、协调、设备接口开发等相关费用；

（4）在建设过程中，监控点明细表中的监控点位置及摄像机类型未经投标人同意，不得更改；

（5）中标人应充分考虑使用方的需求，若现场有树木或遮挡物等情况，要相应对监控杆的高度和臂长加以调整；

（6）中标人在建设过程中要详细记录每个监控点的经纬度坐标，并标注到视频共享平台的电子地图上和录入到一机一档系统内；

（7）保修期内，因固定场所搬迁导致部分视频监控需随之迁移的，由中标人无偿提供迁移服务；

（8）此次项目建设过程中，需使用到原有公安监控杆件和取电等设施的，需征得采购人同意后方可使用；

（9）为确保项目施工进度，清单中使用到原运营商建设的杆件的或新立杆但使用其它运营商线路明显较为便捷的，应优先选择使用相应运营商的线路，并向其支付合理的费用；

（10）中标人在未经过采购人同意的情况下，不得将用于本系统的设备、链路和视频信号、数据等提供给其他个人和单位使用或复用，若采购人在使用过程发现不是专网专用，采购人将依法追究中标人的法律责任，并有权解除合同；

（11）中标供应 商不得以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标供应 商违约；中标供应 商还需另行支付相应的赔偿；

（12）保修期内（5年内），采购人享有该项目建设内容的独占使用权，在未经过采购人同意的情况下不得安装任何与本项目无关的其它设备，在经过采购人同意的情况下可安装与公安业务相关的其它设备；

（13）本项目不统一组织现场踏勘，投标人如有需要，请自行与采购单位联系，招标采购单位视同投标人完全明了施工现场环境和施工条件。

（14）本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标供应 商签订合同时，由双方协商订立。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件